## Slide 1: 第3章 8088/8086 指令系统

## Slide 2
主要内容：
指令系统的一般概念
对操作数的寻址方式
六大类指令的操作原理
操作码的含义
指令对操作数的要求
指令执行的结果

## Slide 3: 3.1 概述
指令——控制计算机完成指定操作的命令
运算数据的来源
指令中应包含的信息 运算结果的去向
执行的操作
机器指令——指令的二进制代码形式。例如：CD21H
汇编指令——助记符形式的指令。例如：INT 21H
指令系统——CPU所有指令及其使用规则的集合。
指令的兼容性——同一系列机的指令都是兼容的。
8088/8086指令系统:
（1）指令向后兼容（x86系列）
（2）应用广泛，资料易于寻找

## Slide 4: 一、指令的基本构成
指令格式：
操作码 [操作数]，[操作数]
执行何种操作
目标操作数
源操作数
参加操作的数据或数据存放的地址
零操作数指令： 操作码
单操作数指令： 操作码 操作数
双操作数指令： 操作码 操作数，操作数
多操作数指令： 三操作数及以上

## Slide 5
指令举例：
MOV AX , BX
操作码 操作数
ADD AX，[SI+6]
INC [BX]
HLT

## Slide 6: 部分8088常用指令
指令类型 |  | 助记符
数 据 传 送 | 数据传送 | MOV，PUSH/POP，XCHG等
 | 地址传送 | LEA，LDS，LES
 | 输入输出 | IN，OUT
算 术 运 算 | 加法 | ADD，ADC，INC
 | 减法 | SUB，SBB，DEC，NEG，CMP
 | 乘/除法 | MUL，IMUL，DIV，IDIV
逻辑 |  | AND，OR，NOT，XOR，TEST
移位 |  | SHL/SHR/SAR，ROL/ROR，RCL/RCR
串操作 |  | MOVS，CMPS，SCAS，LODS，STOS
控制转移 |  | JMP，Jcc，LOOP，CALL/RET，INT/IRET

## Slide 7
指令中的操作数
8088/8086的操作数分为3类
1）立即数操作数（常数）
2）寄存器操作数
3）存储器操作数
表征数据存放的地址
——表征参加操作的数据本身

## Slide 8
1）立即数操作数：
表示参加操作的为数据本身，可以是8位或16位
例： MOV AX，1234H
MOV BL，22H
立即数无法作为目标操作数
立即数可以是无符号或带符号数，其数值应在可取值范围内

## Slide 9
2）寄存器操作数：
放在8个通用寄存器或4个段寄存器中的操作数。
例：MOV AX，BX ；（16）
MOV DL，CH ；（8）
AX | 16位 | 
 | AH | AL
BX | 16位 | 
 | BH | BL
CX | 16位 | 
 | CH | CL
DX | 16位 | 
 | DH | DL

## Slide 10
SI
DI
BP
SP
只能存放字操作数
段寄存器存放当前操作数的段基地址
不允许将立即数传送到段寄存器
CS
DS
ES
SS

## Slide 11
３）存储器操作数：
表示当前参加运算的数存放在存储器的某一个或某两个单元中
例：MOV AX，[1200H]
MOV AL[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇

## Slide 12
类型 存储单元个数
存储器操作数
一般不允许两个操作数同时为存储器操作数
字节 １
字 ２
双字 ４

## Slide 13
存储单元的物理地址 = 段基地址 + 偏移地址
若指令中没有指明所涉及的段寄存器，CPU就采用默认的段寄存器来确定操作数所在的段。
段寄存器使用的一些基本约定
存储器操作数的偏移地址（也称有效地址）可以通过不同的寻址方式由指令给出。
例如，若(BX)=2000H, (SI)=0A00H, (DI)=2A00H，则以下指令的结果是一样的： MOV AL, [2A00H]
MOV AL, [BX+0A00H]
MOV AL, [BX][SI]
MOV AL, [DI]

## Slide 14: 二、指令的执行速度
指令的执行速度
指令的字长影响指令的执行速度。
对不同的操作数，指令执行的时间不同：
存储器 立即数 寄存器
结论：
1）尽量使用寄存器作为操作数
2）若有可能，用移位代替乘除法
3）尽量使用简单的寻址方式
快！

## Slide 15: 3.2 8086的寻址方式
寻址方式——寻找操作数的方法
寻找操作数的地址（一般指源操作数）
寻找要执行的下一条指令的地址
在8086指令系统中，说明操作数所在地址的寻址方式可
分为8种：
① 立即寻址 ⑤ 寄存器相对寻址
② 直接寻址 ⑥ 基址-变址寻址
③ 寄存器寻址 ⑦ 相对的基址-变址寻址
④ 寄存器间接寻址 ⑧ 隐含寻址

## Slide 16: 一、立即寻址
操作数(为一常数)直接由指令给出(此操作数称为立即数)
立即寻址只能用于源操作数
例： MOV AX, 1C8FH
MOV BYTE PTR[2A00H], 8FH
错误例：
× MOV 2A00H, AX ； 错误！

## Slide 17
指令操作例：
MOV AX，3102H ； AX 3102H
执行后，(AH) = 31H，(AL) = 02H
立即数
操作码
低8位
高8位
存储器
MOV操作码
02H
31H
AH
AL
代码段
代码段
立即寻址指令在存储器中的存放形式
AX

## Slide 18: 二、直接寻址
指令中直接给出操作数的16位偏移地址
偏移地址也称为有效地址(EA, Effective Address)
默认的段寄存器为DS，但也可以显式地指定其他段寄存器——称为段超越前缀
偏移地址也可用符号地址来表示，如ADDR、VAR
例：
MOV AX , [2A00H]
MOV DX , ES:[2A00H]
MOV SI , TABLE_PTR

## Slide 19
指令操作例：MOV AX，[3102H] ；AL (3102H), AH (3103H)
如果(DS)=2000H, (23012H) = CDH, (23013H) = ABH
则操作数的物理地址为：
20000H+3102H = 23102H
指令执行后：(AX) = ABCDH
MOV操作码
02H
31H
AH
AL
23102H
CDH
ABH
存储器
代码段
数据段
.
.

## Slide 20: 三、寄存器寻址
操作数放在某个寄存器中
源操作数与目的操作数字长要相同
寄存器寻址与物理地址无关
例：
MOV AX, BX
MOV [3F00H], AX
MOV CL, AL
错误例：
× MOV AX, BL ; 字长不同
× MOV ES: AX, DX ; 寄存器与段无关

## Slide 21
指令操作例：MOV SI，AX ；SI (AX)
指令执行前：(AX)=2233H
指令执行后：(AX)=2233H，(SI)=2233H
AX
SI
2233H

## Slide 22: 四、寄存器间接寻址
操作数的偏移地址(有效地址EA)放在寄存器中
只有SI、DI、BX和BP可作间址寄存器
例： MOV AX, [BX]
MOV CL, CS:[DI]
错误例：× MOV AX, [DX]
× MOV CL, [AX]
EA =
(BX)
(BP)
(SI)
(DI)

## Slide 23
寄存器间接寻址
由寄存器间接给出操作数的偏移地址
存放偏移地址的寄存器称为间址寄存器,它们是：BX，BP，SI，DI
操作数的段地址（数据处于哪个段）取决于选择哪一个间址寄存器：
BX，SI，DI 默认在数据段（DS）
BP 默认在堆栈段（SS）

## Slide 24
指令操作例：MOV AX，[SI]
若(DS)=6000H, (SI)=1200H, (61200H)=44H, (61201H)=33H
则指令执行后，(AX)=3344H。
44H
33H
6000
1200
DS
SI
60000
61200
61200H
AX
存储器
数据段
+)
1200
44H
33H

## Slide 25: 五、寄存器相对寻址
操作数的偏移地址为间址寄存器的内容加上一个8/16位的位移量。
寄存器相对寻址常用于存取表格或一维数组中的元素。
——如把表格的起始地址作为位移量，元素的下标值放在间址
寄存器中。（或反之）
例：MOV AX, [BX+8]
MOV CX, TABLE[SI]
MOV AX, [BP+1000H] ; 默认段寄存器为SS
EA =
(BX)
(BP)
(SI)
(DI)
+
8位
16位
位移量

## Slide 26
指令操作例：MOV AX，DATA[BX]
若(DS)=6000H，(BX)=1000H，DATA=2A00H，
(63A00H)=66H，(63A01H)=55H
则物理地址=60000H+1000H+2A00H=63A00H
指令执行后：（AX）=5566H
操作码
00 偏移量低
2A 偏移量高
DS 6000
BX 1000
+ DATA 2A00
63A00
63A00H
AH
AL
AX
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66H
55H

## Slide 27: 六、基址、变址寻址
若操作数的偏移地址：
由基址寄存器(BX或BP)给出 —— 基址寻址方式
由变址寄存器(SI或DI)给出 —— 变址寻址方式
由一个基址寄存器的内容和一个变址寄存器的内容相加而形成操作数的偏移地址，称为基址-变址寻址。
同一组内的寄存器不能同时出现。
EA =
(BX)
(BP)
+
(SI)
(DI)

## Slide 28
例：
MOV AX, [BX] [SI]
MOV AX, [BX+SI]
MOV AX, DS: [BP] [DI]
错误例：
× MOV AX, [BX] [BP]
× MOV AX, [DI] [SI]

## Slide 29
指令操作例：MOV AX，[BX][SI]
假定：(DS)=8000H, (BX)=2000H, SI=1000H
则物理地址=80000H+2000H+1000H=83000H
指令执行后: (AL)=[83000H]
(AH)=[83001H]
DS 8000
BX 2000
+ SI 1000
83000H
AH
AL
AX
操作码
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
YY
XX

## Slide 30: 七、基址、变址、相对寻址
操作数的偏移地址为一个基址寄存器的内容加上一个变址寄存器的内容，再加上一个位移量
注意事项同基址-变址寻址。
例： MOV AX，DATA [SI] [BX]
MOV AX，[BX+DATA] [SI]
MOV AX，[BX+SI+DATA]
MOV AX，[BX] DATA [SI]
MOV AX，[BX+SI] DATA

## Slide 31
BX 2000
指令操作例：MOV AX，DATA[DI][BX]
若(DS)=8000H，(BX)=2000H，(DI)=1000H，DATA=200H
则指令执行后(AH)=[83021H]
(AL)=[83020H]
DI 2000
+ DATA 0200
83200H
AH
AL
AX
操作码
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
YY
XX
DS 8000

## Slide 32
使用相对的基址-变址寻址方式可以很方便地访问二维数组。
基址寄存器
数组首地址
变址寄存器
数组元素行址
位移量
数组元素列址
（偏移地址）
二维数组例：内存图示（按行存储）
（行位移地址）
（行内元素下标）
1 8 3
2 5 2
4 0 9
A =

## Slide 33: 八、隐含寻址
指令隐含了的一个或两个操作数的地址，即操作数在默认的地址中
例： MUL BL
指令的执行：AL×BL AX
指令隐含了被乘数AL及乘积AX
类似的指令还有：DIV、CBW、MOVS等

## Slide 34
小结
指令由（ ）和（ ）构成
如何取得操作数——称为（ ）
操作码
操作数
寻址方式

## Slide 35
寄存器间接、寄存器相对、基址变址、相对基址变址四种寻址方式的比较：
寻址方式 | 指令操作数形式
寄存器间接 | 只有一个寄存器（BX/BP/SI/DI之一）
寄存器相对 | 一个寄存器加上位移量
基址—变址 | 两个不同类别的寄存器
相对基址-变址 | 两个不同类别的寄存器加上位移量

## Slide 36: 3.3 8086指令系统
从功能上包括六大类：
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制
处理器控制

## Slide 37: 一、数据传送指令
可实现
存储器 寄存器 I/O
数据传送指令又可分为如下四种：
1. 通用数据传送
2. 输入输出
3. 地址传送
4. 标志位操作

## Slide 38
1.通用数据传送
(1) MOV dest，src； dest←src
传送的是字节还是字取决于指令中涉及的寄存器是8位还
是16位。
具体来说可实现：
① MOV segreg1/reg1，segreg2/reg2 ；
例：MOV CL，DL MOV AX，BX
MOV DS，CX MOV AX，ES

## Slide 39
② MOV reg/mem， mem/reg
例：MOV [SI]，CX MOV AX，[BX]
③ MOV reg，data ；立即数送寄存器
例：MOV CL，10 MOV AX，30F0H
④ MOV mem，data ；立即数送存储单元
例：MOV [BX][SI]，20 MOV [DX]，C03FH
⑤ MOV segreg/mem，mem/segreg ；
例：MOV DS，[2F0CH] MOV [AX]，ES

## Slide 40
MOV指令使用规则：
源操作数与目的操作数类型要一致。
两操作数不允许同时为存储器操作数。(不允许mem←mem)
两操作数不允许同时为段寄存器。(不允许segreg←segreg)
在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器。(不允许segreg←立即数)
IP和CS不作为目标操作数，FLAGS一般也不作为操作数在指令中出现。

## Slide 41
几个不能传送的解决办法：用AX作桥梁
存储器←存储器：
MOV AX，MEM1
MOV MEM2，AX
段寄存器←段寄存器：
MOV AX，DS
MOV ES，AX
段寄存器←立即数：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX

## Slide 42
判断下列指令的正确性：
MOV AL，BX
MOV AX，[SI]05H
MOV [BX][BP]，BX
MOV DS，1000H
MOV DX，09H
MOV [1200]，[SI]

## Slide 43
一般数据传送指令应用例
将(*) 的ASCII码2AH送入内存1000H开始的100个单元中：
MOV DI，1000H
MOV CX，64H
MOV AL，2AH
AGAIN：MOV [DI]，AL
INC DI ；DI+1
DEC CX ；CX-1
JNZ AGAIN ；CX≠0则继续
HLT

## Slide 44
上程序段存放在代码段中,設(CS)=109EH,则各条指令存
放地址如下：
CS : IP 指令
109E : 0100 MOV DI，1000H
109E : 0103 MOV CX，64H
109E : 0106 MOV AL，2AH
109E : 0108 MOV [DI]，AL
109E : 010A INC DI
109E : 010B DEC CX
109E : 010C JNZ 0108
109E : 010E HLT
109E : 0110

## Slide 45
数据段中的分布
送上2AH后数据段中相应存储单元的内容改变如下：
DS：1000 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1010 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1020 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1030 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1040 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1050 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1060 2A 2A 2A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移地址[DI]

## Slide 46
堆栈操作指令
掌握：
  有关堆栈的概念 栈顶、栈首、栈底
  堆栈指令的操作原理
  执行过程，执行结果
  堆栈操作的原则
  先进后出，以字为单位
压栈指令 PUSH
格式: PUSH OPRD
出栈指令 POP
格式: POP OPRD

## Slide 47
压栈指令 PUSH
指令执行过程：
(SP)←（SP）-2
(SP)-1←操作数高字节
(SP)-2←操作数低字节

## Slide 48
压栈指令的操作
设AX=1234H，SP=1200H
执行 PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前
┇

## Slide 49
出栈指令POP
指令执行过程：
（SP） → 操作数低字节
（SP）+1 → 操作数高字节
(SP）←（SP）+2

## Slide 50
出栈指令的操作
执行 POP AX
堆栈区的状态：
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
PUSH
12 34
AX
SP+2

## Slide 51
堆栈操作指令说明
指令的操作数必须是16位的
操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数
不能从栈顶弹出一个字给CS (P110)
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现
PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反

## Slide 52
堆栈操作指令例
PUSH AX
PUSH BX
PUSH WORD PTR[BX]
POP WORD PTR[BX]
POP AX
POP BX
┇
如此，会使AX和BX的内容互换

## Slide 53
交换指令
格式：
XCHG REG，MEM/REG
两操作数必须有一个是寄存器操作数
不允许使用段寄存器。
例：
XCHG AX，BX
XCHG [2000]，CL

## Slide 54
查表指令
格式：
XLAT
说明：用BX的内容代表表格首地址，AL内容为表内位移量，
BX+AL得到要查找元素的偏移地址
操作：[BX+AL] AL
例：教材第112页

## Slide 55
查表指令例
数据段中存放有一张ASCII码转换表，
设首地址为2000H，现欲查出表中第
11个代码的ASCII码（设DS=4000H）
可用如下指令实现：
MOV BX，2000H ；（BX）←表首地址
MOV AL，0BH ；（AL）←序号
XALT ； 查表转换
执行后得到：（AL）=42H
30
31
32
...
39
41
42
...
45
46
...
42000H+0
42000H+11
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’

## Slide 56
字位扩展指令
将有符号数的符号位扩展到高位
无符号数的扩展规则为在高位补0
字节到字的扩展指令
隐含了操作数AL和AH
字到双字的扩展指令
隐含了操作数AX和DX

## Slide 57
字节到字的扩展指令
格式：CBW
操作：将AL内容扩展到AX
规则：若最高位=1，则执行后AH=FFH
若最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 58
字到双字的扩展指令
格式：CWD
操作：将AX内容扩展到DX AX
规则：若最高位=1，则执行后DX=FFFFH
若最高位=0，则执行后DX=0000H

## Slide 59
字位扩展指令例
MOV AL，44H
CBW ；执行结果?
MOV AX，0AFDEH
CWD
MOV AL，86H
CBW

## Slide 60
2. 输入输出指令
掌握：
指令的格式及操作
指令的两种寻址方式
指令对操作数的要求

## Slide 61
输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
格式：
输入指令 IN acc，PORT
输出指令 OUT PORT，acc
寻址方式：
  直接寻址 直接给出8位端口地址，可寻址256个端口
  间接寻址 16位端口地址由DX指定，可寻址64K个端口
端口地址

## Slide 62
I/O指令例
IN AX，80H
MOV DX，2400H
IN AL，DX
OUT DX，AX
OUT AL，35H

## Slide 63
3. 地址传送指令
取偏移地址指令LEA
LDS指令
LES指令

## Slide 64
取偏移地址指令LEA
将变量的16位偏移地址取出送目标寄存器
格式：
LEA REG，MEM
指令要求源操作数必须是一个存储器操作数，目标操作数通常是间址寄存器。

## Slide 65
比较下列指令：
LEA SI，DATA1
MOV SI，DATA1
MOV BX，[BX]
LEA BX，[BX]
┇
┇
┇
DATA1
12H
34H
1100H
88H
77H
BX=1100H
符号地址

## Slide 66
LEA指令在程序中的应用
将数据段中
首地址为MEM1的
50个字节的数据
传送到同一逻辑
段首地址为MEM2
的区域存放。编
写相应的程序段。
开 始
取源地址
取目标地址
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y

## Slide 67
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CL，50
NEXT： MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CL
JNZ NEXT
HLT

## Slide 68
取远地址指针指令
LDS reg，MEM32
LES reg，MEM32
指令中源操作数是存储器某4个连续单元的首地址，目标操作数必须是间址寄存器之一（BX、BP、SI、DI）。

## Slide 69
指令格式： LDS REG, SRC ；双字操作
执行的操作：REG←(SRC)
DS←(SRC+2)
其中REG是除了段寄存器之外的16位通用寄存器，SRC是代表双字的各种寻址方式的存储器操作数，即四个字节存储单元的首地址。指令执行的操作是将SRC指出的前（指低地址）二个字节存储单元的内容送入指令中指定的寄存器；后二个字节存储单元的内容送入DS段寄存器中，此指令常指定SI寄存器。

## Slide 70
LDS指令例
LDS DI，[1200H]
MOV AX，[DI]
指令执行后：
DS = 6000H
DI = 1234H
AX = 2233H
┇
┇
12H
34H
00H
60H
11200H
数据段 1
┇
DS
DI
数据段2
33H
22H
61234H

## Slide 71
指令格式： LES REG，SRC ；双字操作
执行的操作：REG←(SRC)
ES←(SRC+2)
本指令执行的操作与LDS指令大致相似，不同之处是以ES代替DS，通常指定REG 为DI寄存器。

## Slide 72
LES指令例
LES DI，[1200H]
MOV AX，ES:[DI]
指令执行后：
DS = 1000H
DI = 1234H
AX = 2233H
┇
┇
12H
34H
00H
60H
11200H
数据段
┇
ES
DI
附加段
33H
22H
61234H

## Slide 73
程序状态字寄存器PSW
PSW（Program Status Word）为程序状态字寄存器，这是一个16位寄存器。也称为标志寄存器。用来反映微处理器在程序运行时的某些状态。PSW寄存器中有9个标志位，其中6个标志位（OF，SF，ZF，AF，PF，CF）作为状态标志，记载了刚刚执行完算术或逻辑运算指令后的某些特征。

## Slide 74
另外三个标志位为DF、IF、TF作为控制标志，完全由编程者设定，在执行某些指令时起控制作用。而状态标志所提供的信息往往作为后续条件转移指令的转移控制条件，所以亦称为条件码。状态标志和控制标志在PSW寄存器中的位置如图所示。

## Slide 76
PF：（Parity Flag）奇偶标志，若操作结果的低8位中含‘1’的个数为偶数时，则PF置‘1’，否则PF置成‘0’。注意：PF只检查操作结果的低8位，与该指令操作数的长度无关。主要用来为机器中传送信息时可能产生的代码出错情况提供检验条件。 CF：（Carry Flag）进位标志，当进行算术运算时，如果最高位（对字操作是D15，对字节操作是D7）产生进位（加法）或借位（减法），则CF置‘1’，否则置‘0’。CF也可在移位类指令中使用，用它保存从最高位（左移时）或最低位（右移时）移出的代码（0或1）。以上六个状态标志中，也只有CF可用指令来设置其状态，如CLC指令使CF复位，STC使CF置位，CMC，可使CF求反。

## Slide 77
以下3位是控制标志位。
DF：（Direction Flag）方向标志，主要用在串处理指令中控制处理信息的地址增减的方向。当DF位置‘1’时（使用STD指令），每次串操作后变址寄存器SI和DI自动减1（字节操作）或减2（字操作），这样就使串处理从高地址向低地址方向处理。当DF为‘0’时，则使变址寄存器SI和DI自动加1（字节操作）或加2（字操作），使串处理从低地址向高地址方向进行。
IF：（Interrupt Flag）中断标志，这个标志位主要针对外中断中可屏蔽中断的开放或禁止。当IF=‘1’时，CPU允许响应可屏蔽中断，相反，IF＝‘0’时，则不允许响应可屏蔽中断，这里所说的屏蔽即为“拒绝”之意。用STI指令使IF置‘1’，用CLI使IF=‘0’。

## Slide 78
TF：又称陷阱标志（Trap Flag），又称跟踪标志（Trace Tlag）或称单步标志位。用于单步方式操作，当TF=‘1’时，在执行完一条指令后，产生单步中断。这在DEBUG调试程序状态下，可以使指令单步运行，可逐一检查各寄存器内容，标志状态、存储器的检查或修改等等。TF=‘1’时为调试程序时所用，当程序调试成功后让TF=‘0’，CPU正常工作不产生单步中断。

## Slide 79
4. 标志位操作指令
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH
隐含操作数FLAGS

## Slide 80
LAHF ；将FLAGS的低8位装入AH
SAHF ；执行与LAHF相反的操作
PUSHF ；将FLAGS压入堆栈
POPF ；执行与PUSHF相反的操作
SF
PF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0
针对FLAGS的堆栈操作指令，将标志寄存器压栈或从堆栈弹出

## Slide 81: 二、算术运算类指令
1. 加法运算指令
2. 减法运算指令
3. 乘法指令
4. 除法指令
算术运算指令的执行大多对状态标志位会产生影响。

## Slide 82
1. 加法指令
普通加法指令ADD
带进位的加法指令ADC
加1指令INC
加法指令对操作数的要求与MOV指令相同

## Slide 83
ADD指令
格式：
ADD OPRD1，OPRD2
操作：
OPRD1+OPRD2 OPRD1
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 85
AF只看D3是否有向D4进位，PF只看数据低8位的奇偶性，它们与字长无关），CF=0。

## Slide 86
AF只看D3是否有向D4进位，PF只看数据低8位的奇偶性，它们与字长无关），CF=0。
2．ADC (add with Carry) 带进位加法指令
指令格式： ADC DST，SRC ；B/W
执行的操作：DST←（DST）＋（SRC）＋CF
此指令与ADD指令唯一不同之处是要加上进位标志位CF的值，其他规定完全相同。ADC指令主要用于多字节或多字的加法运算中。
【例5－33】 两个无符号双字数的加法。
设被加数存放在DX（高16位）、AX（低16位）寄存器中；加数存放在BX（高16位）、CX（低16位）中，相加结果的和存放在DX（高16位）、AX寄存器中。
指令执行前：DX=0380H，AX=0ECE6H，BX=0440H，CX=8098H，则双字加法指令序列为：
ADD AX ,CX ；低位字相加
ADC DX ,BX ；带进位的高位字相加

## Slide 87
ADC指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD指令完全一样
指令的操作：
OPRD1+OPRD2+CF OPRD1
ADC指令多用于多字节数相加，使用前要先将CF清零。

## Slide 88
ADC指令例
两个4字节无符号数0107A379H+10067F4FH的和。
MOV DX，0107H
MOV AX，0A379H
MOV BX，1006H
MOV CX，7E4FH
ADD AX，CX ；低16位相加
ADC DX，BX ；高16位相加，并加上低16的进位

## Slide 89
INC指令
格式：
INC OPRD
操作：
OPRD+1 OPRD
常用于在程序中修改地址指针
其中OPRD代表的既是源操作数也是目的操作数。它只能是寄存器与存储器操作数，不允许使用立即数和段寄存器做为操作数。由于它是单操作数指令，当寻址方式为存储器操作数时，因它无参照的数据类型，所以一定要注意类型说明。
不能是段寄存器或立即数

## Slide 90
如当DS=3000H，BX=2000H，（32000H）字节地址＝0FFH，（32001H）字节地址＝01H。
若指令写成：INC [BX]；汇编程序难断定是字节还是字操作，即数据类型出错；
1．若指令写成：INC BYTE PTR [BX] ；汇编程序翻译时断定为字节操作指令执行结果是（32000H）＝00H，（32001H）＝01H（不受影响）；
2．若指令写成：INC WORD PTR[BX] ；汇编程序翻译时断定为字操作
指令执行结果是（32000H）＝00H，（32001H）＝02H（改变了）。

## Slide 91
加法指令应用例
计算2658+3619=？
结果存放在SUM单元
设被加数和加数的每
一位都以 ASCII码形
式存放在内存中，低
位在前，高位在后。
36H
32H
39H
31H
STRING1
STRING2
38H
35H
36H
33H
数据段
SUM
...
...

## Slide 92
LEA SI，STRING1
LEA DI，STRING2
LEA BX，SUM
MOV CX，4
CLC
NEXT：MOV AL，[SI]
ADC AL，[DI]
AAA
MOV [BX]，AL
INC SI
INC DI
INC BX
DEC CX
JNZ NEXT

## Slide 93
2. 减法指令
普通减法指令SUB
考虑借位的减法指令SBB
减1指令DEC
比较指令CMP
求补指令NEG
减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同

## Slide 94
SUB指令
格式：
SUB OPRD1，OPRD2
操作：
OPRD1- OPRD2 OPRD1
对标志位的影响与ADD指令同

## Slide 96
则有错位。所以此处有：化减法运算为加法运算时CF←CF。
再回到【例5-34】中其它状态标志位的分析。
两个异号数相减，即负数加负数理应为负数，但直接运算结果的差为正数，结论是错误的，其原因是两负数相加的和为负数已超出16位带符号数所能表示的数值范围，即9543H 的真值是-27325而28A7H=10407所以-27325-(+10407)＝-37732。
这个数已超出允许表示的最小负数-32768，因此产生溢出，则OF＝1，这是从数本身允许表示的范围来判定是否有溢出。其实，在计算机组成原理中讲过的判断溢出方法就可以简单判定，从观察符号位或进位情况即可知溢出否。
两个数相减的差不为零，则ZF=0。
两个数相减差的D15=0，则SF=0。
两个数相减差的低8位中1的个数为偶数，则PF=1。（与高8位无关）
两个数相减差的D3已向D4借位，则AF=1。

## Slide 99
SBB指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB指令完全一样
指令的操作：
OPRD1- OPRD2- CF OPRD1
SBB指令多用于多字节数相减，使用前要先将CF清零。

## Slide 100
两个无符号双字的减法。
设被减数（DST）存放在DX、AX中，其中DX存放高位字；减数（SRC）存放在BX、CX中其中BX存放高位字。
指令执行前：DX=0023H，AX=7546H，BX=0012H，CX=9428H。
指令序列为：SUB AX，CX ；低位字相减
SBB DX，BX ；高位字相减（考虑低位字减的）

## Slide 101
DEC指令
格式：
DEC OPRD
操作：
OPRD - 1 OPRD
该指令对操作数的要求与INC相同该指令常用于在程序中修改
计数值

## Slide 102
DEC应用程序例
MOV BL，2
NEXT1 ：MOV CX，0FFFFH
NEXT2： DEC CX
JNZ NEXT2
DEC BL
JNZ NEXT1
HLT

## Slide 103
NEG指令
格式：
NEG OPRD
操作：
0 - OPRD OPRD
用0减去操作数，相当于对该操作数求补码
8/16位寄存器或存储器操作数

## Slide 105
如对AL中的数求绝对值。
ADD AL，0 ；产生SF符号位标志
JNS L1 ；非负数转到标号为L1处执行指令
NEG AL ；负数求补而成为正数
L1： ┉

## Slide 106
CMP指令
格式：
CMP OPRD1，OPRD2
操作：
OPRD1- OPRD2
指令执行的结果不影响目标操作数！
用途：
用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令的转移条件。
指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同

## Slide 107
两个无符号数的比较：
CMP AX，BX
若 AX > BX CF=0
若 AX < BX CF=1
两个带符号数的比较
CMP AX，BX
两个数的大小由OF和SF共同决定
OF和SF状态相同 AX > BX
OF和SF状态不同 AX < BX

## Slide 108
【例5—41】 CMP AH，AL
指令执行前：AH=68H，AL=9AH
指令执行后：AH=68H，AL=9AH，OF=1，SF=1，ZF=0，AF=1，PF=0，CF=1。
当把AH，AL内容看成无符号数时，测试CF=1且ZF=0，则AH中的数小于AL中的数；当把AH、AL中的内容看成有符号数时，由于OFSF=11=0且ZF=0，所以AH中的数大于AL中的数。
【例5－42】 其它寻址方式比较指令的例子：
CMP DAI，SI ；DA1为变量名
CMP [BX+SI+DISP]，AX
CMP DL，DAI[BX]

## Slide 109
设X，Y，Z均为双精度数，它们分别存放在符号地址为X，X+2；Y，Y+2；Z，Z+2的字存储单元中，存放时高位字在高地址中，低位字在低地址中。用指令序列实现：
WX＋Y＋88－Z 并用W和W＋2字单元存放运算结果。
MOV AX，X
MOV DX，X+2
ADD AX，Y
ADC DX，Y+2 ；完成X＋Y
ADD AX，88
ADC DX，0 ；完成X＋Y＋88
SUB AX，Z
SBB DX，Z+2 ；完成X＋Y＋88－Z
MOV W，AX ；存结果
MOV W+2，DX

## Slide 110
CMP指令例
找20个数中最大的数，
并将其存放在MAX单元中。
LEA BX，MAX JNC GOON ；CF=0转
LEA SI，BUF XCHG [SI]，AL；交换
MOV CL，20 GOON：DEC CL
MOV AL，[SI] JNZ NEXT
NEXT：INC SI MOV [BX]，AL
CMP AL，[SI] HLT
┇
┇
┇
MAX
BUF
XXH
XXH
XXH

## Slide 111
3.乘法指令
无符号的乘法指令MUL
带符号的乘法指令IMUL
乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX，DX。

## Slide 112
无符号数乘法指令
格式：
MUL OPRD
不能是立即数
操作：
OPRD为字节数 AL×OPRD AX
OPRD为16位数 AX×OPRD DXAX
若运算结果的高半部分为0，表示其为无效数据，OF=CF=0

## Slide 113
无符号数乘法指令例
MUL BYTE PTR[BX]
┇
BX
XXH
AL×XXH
AX

## Slide 114
带符号数乘法指令
格式：
IMUL OPRD
IMUL指令将OPRD视为带符号数，运算时若操作数为负数，要先将操作数求补码，运算后再将结果求补。

## Slide 115
IMUL指令例
设：AL=FEH，CL=11H，求AL与CL的乘积。
若为无符号数，则 MUL CL
结果：AX=10DEH
若将两操作数看作有符号数，则：
IMUL CL
指令执行后：AX=FFDEH=-34。

## Slide 116
操作数为其它寻址方式的乘法指令：
MUL CX
MUL DI
MUL BYTE PTR[SI]
MUL WORD PTR[BX]
IMUL BX
IMUL BYTE PTR[BX+SI]
IMUL WORD PTR[BX+SI+DISP]
注意：存储器操作数作为乘法指令的源操作数SRC时，必须注意指明数据类型，因目的操作数AL或AX是隐含的没有在指令中出现，所以，此时要用属性操作符BYTE PTR或WORD PTR说明是字节操作还是字操作。而SRC使用寄存器操作数或已经定义的变量，则不需要说明。

## Slide 117
4.除法指令
无符号除法指令 DIV OPRD
有符号除法指令 IDIV OPRD
若OPRD是字节数，则执行AX/OPRD
若OPRD是双字节数，则执行 DXAX/OPRD
指令要求被除数是除数的双倍字长
AL=商
AH=余数
AX=商
DX=余数

## Slide 118
除法指令使用举例（源操作数可为不同寻址方式，要注意类型说明，不然汇编程序翻译时，无法判断是字节操作，还是字操作。）：
DIV BYTE PTR [BX]
DIV BX
IDIV DI
IDIV BYTE PTR [BX+SI
IDIV WORD PTR [BX+6]

## Slide 119
【例 】 算术运算综合举例，计算：
（V－（X+Y+Z－888））/X
其中X、Y、Z、V均为16位带符号数，已分别装入XX、YY、ZZ、VV字单元中，要求上式计算结果的商存入AX、余数存入DX中，编程如下：
MOV AX，XX ；被乘数X存入AX中
IMUL YY ；X×Y
MOV CX，AX ；乘积的低16位暂存入CX中
MOV BX，DX ；乘积的高16位暂存入BX中
MOV AX，ZZ ；取加数Z 存入AX中
CWD ；符号扩展成双字
ADD CX，AX ；乘积的低位字与Z相加

## Slide 120
ADC BX，DX ；乘积高位字和Z的高位字并与低位的进位相加
SUB CX，888 ；（X×Y+Z）低位字减888
SBB BX，0 ；（X×Y+Z）高位字减低位字的借位
MOV AX，VV ；V存入AX
CWD ；使V扩展成双字
SUB AX，CX ；{V－（X×Y+Z－888）}的低位运算
SBB DX，BX ；{V－（X×Y+Z－888）}的高位运算
IDIV XX ；{V－（X×Y+Z－888）}/X运算，结果也存好了

## Slide 121
当程序执行到IMUL指令，即X×Y之后，乘积为32位，高位字在DX中，低位字在AX中。要进行X*Y+Z运算，首先应将Z由16位经CWD扩展成32位才可与X*Y的结果相加，Z的扩展必须用到AX，DX，所以X*Y的结果必须将（DX，AX）暂存入（BX，CX）中，把AX、DX让出来做为AX←Z，而后将AX的D15扩展到DX中。同理在进行V—（X*Y+Z—888）减法运算中，也须先将V扩展为32位数据。此程序在执行完IDIV指令后，商已在AX中，余数在DX中。

## Slide 122
5.BCD码调整指令
共6条，均为隐含寻址方式，隐含的操作数是AL或AL、AH；
不能单独使用，要紧跟在相应的算术运算指令之后；
执行结果为压缩BCD码或扩展BCD码表示的十进制数。

## Slide 123: 三、逻辑运算和移位类
1. 逻辑运算
2. 移位操作
与
或
非
异或
非循环移位
循环移位
逻辑移位
算术移位
不带进位位的移位
带进位位的移位

## Slide 124
1.逻辑运算
逻辑运算指令对操作数的要求大多与MOV指令相同。“非”运算指令要求操作数不能是立即数
除“非”运算指令外，其余指令的执行都会使标志位OF=CF=0
8088/8086逻辑运算指令共5条，包括：AND(逻辑“与”)，OR(逻辑“或”)， NOT(逻辑“非”)， XOR(逻辑“异或”)及 TEST (测试)指令。

## Slide 125
“与”运算指令
格式： AND OPRD1，OPRD2
操作： 两操作数相“与”，结果送目标地址
“与”指令的应用
  实现两操作数相与的运算
  使目标操作数的某些位不变，某些位清零
  在操作数不变的情况下使CF和OF清零

## Slide 126
“与”指令的应用例
在操作数不变的情况下使CF和OF清零
AND AX，AX
把AL中的高4位清零，低4位保留
AND AL，0FH

## Slide 127
【例 】 AND AL，11011111B
或写成AND AL，0DFH
小写字母a~z的ASCII码为： 0110 0001～0111 1010
大写字母A~Z的ASCII码为：0100 0001～0101 1010
观察小写字母ASCII码高4位为：0110~0111；而大写字母ASCII码的高4位为：0100~0101，即将D5置0即转成大写字母ASCII码。本指令可以实现将AL中的大小写英文字母的ASCII码之间相互转换。
【例 】 AND AL，AL
本指令的用途：对一个操作数，本身相“与”，其操作数不变，但却使CF＝OF=0，并设置了SF、ZF、PF状态值。这样可实现清CF目的；对SF值可判操作数的正负；对ZF值可判操作数是否为零；对PF值可判操作数的奇偶性。
若指令执行前：AL＝86H
指令执行后：AL＝86H，CF＝OF=0，SF＝1，ZF＝0，PF＝0。
指令AND AL，0FFH与AND AL，AL是等效的。

## Slide 128
“或”运算指令
格式： OR OPRD1，OPRD2
操作： 两操作数相“或”，结果送目标地址
“或”指令的应用
  实现两操作数相“或”的运算
  使某些位不变，某些位置“1”
  在不改变操作数的情况下使OF=CF=0

## Slide 129
【例 】 OR AL，88H
意图：使AL中的D3，D7位置1，不管它们原来是否为1。
指令执行前：AL＝2BH
指令执行后：AL＝0ABH，CF＝OF＝0，SF＝1，ZF＝0，PF＝0。
【例 】 OR AL，AL
或 OR AL，0
AL寄存器本身相或，或者与0相或，操作数保持不变，但可得到CF＝OF=0，符号标志SF，判结果是否为零标志ZF和奇偶性PF状态值。
【例 】 操作数为其它寻址方式OR指令举例。
OR AX，03FFH
OR SI，BX
OR DA1，BX ；DA1为字变量名
OR DISP[SI]，AX

## Slide 130
【例 】 把AX的最高4位置1，最低4位清零，D7清零，D8置1，其它位保持不变，试写出实现此操作的指令序列。
OR AX，0F100H ；字操作
AND AX，0FF70H
或写成： OR AH，0F1H ；字节操作
AND AL，70H

## Slide 131
“非”运算指令
格式：NOT OPRD
操作：操作数按位取反再送回原地址
指令中的操作数不能是立即数；
指令的执行对标志位无影响
例：NOT BYTE PTR[BX]

## Slide 132
【例 】 对AL的内容求反
NOT AL
指令执行前：AL＝67H
指令执行后：AL＝98H
同样亦可用XOR AL，0FFH 实现求反操作，且可得到CF＝0的结果。
【例 】对DX，AX组成的32位数求补，DX为高16位，试写出主要程序段。
NOT AX ；
NOT DX ；求反
ADD AX，1 ；加1
ADC DX，0 ；回收进位值

## Slide 133
“异或”运算指令
格式： XOR OPRD1，OPRD2
操作： 两操作数相“异或”，结果送目标地址
两操作数自身相异或，结果为零
XOR AX，AX
要使操作数清零，同时需要得到CF＝0，则用XOR指令

## Slide 134
【例 】 XOR AL，AL
指令执行前：AL＝7AH
指令执行后：AL＝00H，CF＝0
要使操作数中某些位维持不变，而某些位求反，用XOR指令就方便。维持不变的位与0异或，而要求反的那些位与1异或。
【 例】 要使AL中的高4位内容保持不变，低4位求反。
XOR AL，0FH
指令执行前：AL＝79H
指令执行后：AL＝76H，CF＝0，OF＝0，SF＝0，ZF＝0，PF＝0。

## Slide 135
“测试”指令
格式： TEST OPRD1，OPRD2
操作： 执行“与”运算，但运算的结果不送回目标地址。
应用：常用于测试某些位的状态

## Slide 136
【例 】 若要检测AL中的内容是否为负数，如果为负则转移，否则继续顺序执行，可用下列指令序列实现：
TEST AL，80H ；测D7位
JNZ NEXT ；D7＝1为负则转
┋
NEXT：
┋
第一条指令TEST把AL低七位全屏蔽，而单独测试最高位D7，若为1，则ZF＝0（非零），满足条件NZ，转移到NEXT处执行。否则ZF＝1，不满足条件，程序顺序执行。以上JNZ NEXT指令也可用JS NEXT。

## Slide 137
【例 】 若要求测试已存入AL中的某操作数的D7，D4，D3和D0位为全0，则转到L1去执行指令，否则往下执行指令。
TEST AL，99H
JZ L1
┋
L1： …
指令执行前：若AL＝44H
指令执行后：AL内容不变，但ZF＝1，即题目要求的4位确是全为“0”，程序转向L1。
倘若指令执行前的AL＝0B4H，当TEST指令执行后有ZF＝0，转移条件不满足，程序按顺序执行。

## Slide 138
【例5－74】 当AL中的D7与D5全为1时转L1，可用下列指令序列：
TEST AL，0A0H
JP L1
┋
L1： …
如果要检测AL中的D6为1时转L1，可用下列指令序列。
TEST AL，40H
JNP L1
┋
L1： …

## Slide 139
“测试”指令例
从地址为 38F0H的端
口中读入一个字节数，
如果该数的bit1位为1，
则可从 38FEH端口将
DATA为首地址的一个
字输出，否则就不能
进行数据传送。编写
相应的程序段。
开 始
取待输出数的偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y

## Slide 140
LEA SI，DATA
MOV DX，38F0H
WATT：IN AL，DX
TEST AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
MOV DX，38FEH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX

## Slide 141
2. 移位指令
非循环移位指令
循环移位指令
移动一位时由指令直接给出；移动两位及以上，则移位次数由CL指定。

## Slide 142
非循环移位指令
逻辑左移
算术左移
逻辑右移
算术右移

## Slide 143
逻辑左移和算术左移
格式：
SAL OPRD，1
SAL OPRD，CL
SHL OPRD，1
SHL OPRD，CL
移动一位后，若CF与最高不相等，
则OF=1；否则OF=0
逻辑左移
有符号数
无符号数

## Slide 144
逻辑右移和算术右移
逻辑右移
格式：SHR OPRD，I
SHR OPRD，CL
算术右移
格式：SAR OPRD，I
SAR OPRD，CL
0
无符号数的右移
CF
CF
有符号数的右移

## Slide 145
非循环移位指令的应用
左移可实现乘法运算
右移可实现除法运算

## Slide 148
【例】 SAL AH，1
执行指令前： AH=0B6H
指令执行后： AH=6CH ，OF=1，CF=1，SF=0，ZF=0，PF=1。
【例5－79】 MOV CL，4
SAR WORD PTR [BX]，CL
指令执行前：DS=3000H，BX=2000H，（32000H）＝7AH，（32001H）=8CH
指令执行后：（32000H）=0C7H,（32001H）＝0F8H，OF＝0，CF＝1，SF＝1，ZF＝0，PF＝0，这相当于16位带符号数除以16的运算。

## Slide 149
循环移位指令
不带进位位的循环移位
左移 ROL
右移 ROR
带进位位的循环移位
左移 RCL
右移 RCR
CF
CF
CF
CF
循环移位指令的格式、对操作
数的要求与非循环移位指令相同

## Slide 150
循环移位指令的应用
用于对某些位状态的测试
高位部分和低位部分的交换
与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位

## Slide 151
【例 】如AX=0034H，BX=0012H。重新装配使AX=1234H，利用移位指令来实现，程序如下：
MOV AX，0034H
MOV BX，0012H
MOV CL，8
ROL BX，CL
ADD AX，BX
指令ROL BX，CL使BX=1200H，执行ADD指令后，AX=1234H。这里ADD指令也可以用OR AX，BX代替，得到同样的效果。

## Slide 152
【例】 把DX，AX组成的32位数乘16运算，试编写指令序列。
MOV CL，4
SHL DX，CL ；亦可用SAL DX，CL
MOV BH，AH
SHL AX，CL
SHR BH，CL
OR DL，BH
请读者自己跟踪程序，拟出每条指令的解释。


## Slide 153: 四、串操作指令
针对数据块或字符串的操作
可实现存储器到存储器的数据传送
待操作的数据串称为源串，目标地址称为目标串
串操作指令的特点
  内容源串一般存放在数据段，偏移地址由SI指定。允许段重设。
  目标串必须在附加段，偏移地址由DI指定。
  指令自动修改地址指针，修改方向由DF决定。
  DF=0 增地址方向；DF=1 减地址方向
  数据块长度值由CX指定。
  可增加自动重复前缀以实现自动修改CX。

## Slide 154
串操作指令流程
取源串地址
取目标串地址
设串长度
传送一个字节或字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？

## Slide 155
重复前缀
REP 无条件重复
REPE 相等重复
REPZ 为零重复
REPNE 不相等重复
REPNZ 不为零重复
CX≠0ZF=1
CX≠0ZF=0
CX≠0 重复
条件重复

## Slide 156
串操作指令
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS

## Slide 157
五种串操作指令的基本操作各不相同，但都具有以下几个共同特点：
（1）一定要用SI源变址寄存器存放源操作数SRC的偏移地址（EA）；一定要用DI目的寄存器存放目标操作数DST的偏移地址（EA）。在串操作指令里SI、DI才真正具有严格的源变址寄存器与目的变址寄存器的区别，绝不可以混淆。源串操作数隐含在数据段，但也允许段超越（可修改）。但目标串操作数一定在现行的附加段，绝不允许段超越。串指令对寄存器的默认必须熟记，只有正确设置串指令所要求配合的寄存器，才能实现串操作。

## Slide 158
（2）每一次操作以后，串指令会自动修改地址指针，是增量（增址方向）还是减量（减址方向）决定于状态标志位DF。当设置DF=0（CLD）时，地址指针增量，即字节操作时地址指针自动加1，字操作时地址指针自动加2。当设置DF=1（STD）时，地址指针减量，即字节操作时地址指针自动减1，字操作时地址指针自动减2。
（3）串操作指令MOVS、LODS、STOS可加重复前缀REP，则指令按规定的操作重复进行，重复操作的次数由CX寄存器指示。
如果在串操作指令前加重复前缀REP，则CPU按以下步骤执行：
①首先检查CX寄存器，若CX=0，则退出重复串操作指令；
②指令执行一次基本串操作；
③根据DF值自动修改地址指针；
④CX减1（但不修改标志）
⑤转至下一次循环，重复以上步骤。

## Slide 159
（4）串操作指令CMPS与SCAS的操作会影响ZF标志，则可加重复前缀REPE/REPZ或REPNE/REPNZ，此时操作重复进行的条件不仅要求CX≠0，而且同时要求ZF的值满足重复前缀中的规定，即REPE要求ZF=1，REPNE要求ZF=0。
（5）串操作指令的格式可以写上操作数，也可以只在指令助记符后面紧跟字母“B”（字节操作）或“W”（字操作）。加上字母“B”或“W”后，指令助记符后面不需要也不允许再写操作数，如MOVS，我们常用MOVSB或MOVSW。

## Slide 160
串传送指令
格式：
MOVS OPRD1，OPRD2
MOVSB
MOVSW
串传送指令常与无条件重复前缀连用
对比用MOV指令和MOVS指令实现将200B数据从内存的一个区域
送到另一个区域的程序段

## Slide 161
串传送指令执行的操作：
①（ES:DI）←（DS:SI）
② SI←SI±1，DI←DI±1 ；字节操作
SI←SI±2，DI←DI±2 ；字操作
其中，±1或±2符号确定原则是：当DF=0时选“+”号，当DF=1时选“一”号。
串传送指令不加REP前缀而单独使用时，必须事先设置好五个条件：
① 数据段的段寄存器DS赋值（可段超越）；
② 附加段的段寄存器ES赋值；
③ 取源串存储单元的首地址或末地址送入SI源变址寄存器中；
④ 取目标串存储单元的首地址或末地址送入DI目标变址寄存器中；
⑤ 根据选定的增址方向设DF=0（默认方向），减址方向设DF=1。
串传送指令不影响状态标志位。

## Slide 162
串传送指令例
用串传送指令实现200B数据的传送：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD ；DF=0
REP MOVSB
HLT

## Slide 163
2．LODS（Load form string）从串取指令
指令格式：有三种形式
LODS [Segreg:] SRC
LODSB ；从字节串取
LODSW ；从字串取
本指令的目的操作数、是隐含在AL（字节操作）或AX（字操作）中，LODS指令是将一个字串中的字节或字逐个装入累加器AL或AX。指令的基本操作为：
字节操作：AL←(SI), SI←SI±1
字操作： AX←(SI), SI←SI±2
其中，当 DF=0时取“＋”号，当 DF=1时取“一”号。

## Slide 164
从串取指令单独使用时,预先必须准备好三个条件：
① (1) 源串段寄存器DS要赋值(可超越)；
② (2) 源串数据区首地址或末地址送到SI；
③ (3) 按地址增减方向设置控制方向标志DF值。
LODS指令不影响状态标志。
【例】 在DS=3000H的内存中，以BUFFER为首地址的存储区内，存放10个十进制数的ASCⅡ码，将这些十进制数顺序显示在屏幕上.
在屏幕上显示一个字符的方法(详见DOS系统功能调用部分)是：
MOV AH，02H ；AH←DOS功能调用的功能号
MOV DL，‘A’ ；DL←待显示字母‘A’的ASCⅡ码
INT 21H ；调用DOS的中断类型码21H

## Slide 165
根据题意，主要程序段如下：
MOV AX，3000H
MOV DS，AX ；对DS赋值，条件①
LEA SI，BUFFER ；取源串首地址，条件②
CLD ；设DF=0增址方向，条件③
MOV CL，10 ；字节串长度
MOV AH，02H ；AH←单字符显示功能号
LOP：LODSB ；AL←从串取一个字符
MOV DL，AL ；要显示字符要送入DL中
INT 21H ；DOS功能调用，此处显示一个字符
DEC CL ；修改循环数
JNZ LOP ；未完成10个字符显示则重复
┉

## Slide 166
3．STOS (Store into string) 存入串指令
指令格式：有三种形式
STOS [ES:] DST
STOSB ；存入字节串
STOSW ；存入字串
本指令的源操作数隐含在AL(字节操作)或AX(字操作)中，STOS指令是将累加器AL或AX的值传送到缓冲区的某个位置上，指令的基本操作为：
字节操作：(ES:DI)←AL， DI←DI±1；
字操作： (ES:DI)←AX， DI←DI±2；
其中，当DF=0时取“+”号，当DF=1时取“一”号。

## Slide 167
存入串指令单独使用时，事先必须准备好四个条件：
(1) 目标串的段寄存器ES要赋值(不可超越)；
(2) 目标串的数据区首地址或末地址必送至DI；
(3) 待送入存储单元的数据要先存入AL或AX累加器中；
(4) 按地址增减方向设置方向标志DF的值。
STOS指令不影响状态标志。
【例5－83】 在ES=3000H的内存中，将字符‘$’装入以BUF为首址的100个字节中。可编写程序段如下：
MOV AX，3000H ；立即数不可直接传给段寄存器
MOV ES，AX ；条件1
LEA DI，BUF ；条件2
MOV AL，‘$’ ；条件3
CLD ；条件4
MOV CX，100 ；循环数
LOP：STOSB ；存入串
DEC CX
JNZ LOP
┉

## Slide 168
4．REP（Repeat）重复操作前缀
前缀格式：REP String Primitive
其中：String Primitive 可为MOVS、LODS或STOS指令。
执行的操作：使REP前缀后面的串操作指令重复执行，执行的次数事先必定要存放在CX中，每执行一次串操作指令，CX寄存器内容自动减1，当重复执行到CX=0时，串操作指令才执行结束，具体操作步骤为：
① 若CX=0，则退出重复（REP），否则继续。
② CX←CX－1
③ 执行REP前缀后面的串操作指令一次。
④ 重复①~③。
串传送指令MOVS与REP联用，必须把数据串的长度送到CX寄存器，以控制重复执行的次数。本指令允许数据从一个存储单元传送到另一个存储单元，这是与MOV指令不同之处，MOV指令不允许两个操作数同时都为存储器操作数，但只有在串操作指令中才是允许的。

## Slide 169
存入串指令STOS可以与REP联用，数据串的长度送到CX寄存器中，以控制重复执行的次数。它可使规定长度的字节单元或字单元设置相同的数值。
【例5－84】在ES=1000H的附加段中，将从BUF为首地址的100个字节单元内容清零，可编写主要程序段如下：
MOV AX，1000H
MOV ES，AX ；条件1
LEA DI，BUF ；条件2
MOV AL，0 ；条件3
MOV CX，100 ；条件4
CLD ；条件5，必须设以上五个条件
REP STOSB ；可重复100次操作

## Slide 170
从串取指令LODS也允许与REP联用，实际上，LODS指令一般不与REP联用，不然一串数据送入AL或AX中，到结束时，只有最后一个数据留在AL或AX中，这样的数据串连续取在一个寄存器中是毫无意义的。但是不用REP前缀，LODS指令可以将一串数据通过AL或AX进行一些处理，再用STOB指令送回存储器，但必须用循环程序，而不能使用REP LODS指令来完成。
串操作指令与重复前缀配合使用，这不仅可以简化程序，而且提高了运行速度。
【例】 将数据段中首地址为BUF1的200个字节数据传送到附加段中首地址为BUF2开始的内存区中，设DS=1000H，ES=2000H，试用以下三种要求来编制程序：
（ (1) 用一般的MOV指令；
（ (2) 用串操作指令MOVSB；
(3) 用LODSB与STOSB指令。

## Slide 171
要求一的程序段：使用MOV指令的程序段：
MOV AX，1000H ；
MOV DS，AX ；数据段赋值
MOV AX，2000H ；
MOV ES，AX ；附加段赋值
LEA BX，BUF1 ；取源数据区首址
LEA SI，BUF2 ；取目标数据区首址
MOV CX，200 ；传送的字节数
LOP：MOV AL，[BX] ；取源数据
MOV ES：[SI]，AL ；存
INC BX ；
INC SI ；调整地址指针
DEC CX ；调节循环次数
JNZ LOP ；CX≠0继续循环

## Slide 172
要求二的程序段：使用MOVSB指令的程序段：
MOV AX，1000H
MOV DS，AX ；条件1
MOV AX，2000H
MOV ES，AX ；条件2
LEA SI，BUF1 ；条件3
LEA DI，BUF2 ；条件4
MOV CX，200 ；条件5
CLD ；条件6
REP MOVSB ；重复200次传送操作
注意：为使指令REP MOVSB的执行，必须准备好六个条件，方能达到预期结果。

## Slide 173
要求三的程序段：使用LODSB和STOSB指令的程序段：
MOV AX，1000H
MOV DX，AX ；LODSB 指令条件1
MOV AX，2000H
MOV ES，AX ；STOSB指令条件1
LEA SI，BUF1 ；LODSB指令条件2
LEA DI，BUF2 ；STOSB指令条件2
CLD ；两指令共同条件3
MOV CX，200 ；置循环数
LOP：LODSB
STOSB
DEC CX
JNZ LOP

## Slide 174
【例】 在数据段中以BLOCK1为首地址的数据块中，存放有大写或小写的英文字母、数字和其它符号组成，其结束符为回车符CR（ASCII码为0DH），把该数据块传送到附加段内以BLOCK2为首地址的内存区，并将其中小写英文字母转换成相应的大写字母ASCII码，其余符号的ASCII码不变。设数据段与附加段的段基值分别为DATA与EXTRA。
英文小写字母ASCII码（a~z） 61H~7AH
大写字母ASCII码（A~Z） 41H~5AH
即将小写字母的ASCII码减20H，即可得到相应大写字母的ASCII码，程序段如下：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AX，EXTRA
MOV ES，AX
LEA SI，BLOCK1
LEA DI，BLOCK2
CLD
LOP：LODSB ；取一个字符到AL中
CMP AL，0DH ；是否回车符
JZ DONE ；是，转DONE

## Slide 175
CMP AL，‘a’
JB OK ；是小于‘a’，转OK
CMP AL，‘z’
JA OK ；是大于‘z’，转OK
SUB AL，20H ；是小写字母，AL减20H
OK： STOSB ；送存
JMP LOP ；转到LOP
DONE： ┉
5.4.2 可与REPE/REPZ和REPNE/REPNZ配合的CMPS和SCAS指令
1．CMPS（Compare String）串比较指令
指令格式：CMPS [Segreg:] SRC，[ES:] DST
CMPSB ；字节串比较
CMPSW ；字串比较

## Slide 176
串比较指令
格式：
CMPS OPRD1，OPRD2
CMPSB
CMPSW
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执行不改变操作数，仅影响标志位。

## Slide 177
该指令是将两个串中相应的元素逐个进行比较（即形式上相减），但不将比较结果送回目的操作数，而主要作用是反映在状态标志上。CMPS指令对状态标志位OF，SF，ZF，AF，PF，CF都有影响。指令的基本操作是：
①（DS:SI）－（ES:DI）
② SI←SI±1， DI←±1 字节操作
SI←SI±2， DI←±2 字操作
注意：CMPS指令的两个操作数界定与其它指令有所不同，指令中的源操作数在前，而目的操作数在后。允许两个操作数同时为存储器操作数。

## Slide 178
串比较指令例
测试200Ｂ数据是否传送正确：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REPE CMPSB
JZ STOP
DEC SI
MOV AL，[SI]
MOV BX，SI
STOP：HLT

## Slide 179
串扫描指令
格式：
SCAS OPRD
SCASB
SCASW
执行与CMPS指令相似的操作，只是这里的源操作数是AX或AL
串扫描指令的应用：常用于在指定存储区域中寻找某个关键字
目 标
操作数

## Slide 180
【例 】设DS＝3000H，ES=4000H，源串首址＝1500H，目的串首址=2000H，比较两个都具有100个字节的字符串,找出它们第一次不相匹配的位置，找到不相等处的偏移地址仍放在SI和DI中。
说明: ① 在REPE CMPSB指令前面的指令序列中，必须为它设置好6个条件；
② REPE CMPSB指令执行前、后两个字符串的存储情况,如图5－10所示,了解它对理解程序的执行情况是大有益处的。

## Slide 181
主要程序段如下:
MOV AX，3000H
MOV DS，AX ；条件1
MOV AX，4000H
MOV ES，AX ；条件2
MOV SI，1500H ；条件3
MOV DI，2000H ；条件4
MOV CX，100 ；条件5
CLD ；条件6
REPE CMPSB
JZ DONE ；全匹配转DONE
DEC SI ；指向不匹配单元
DEC DI

## Slide 183
【例 】 在附加段内首地址为STRING的100个字符的字符串中，寻找第一个 “&”号，找到后将其地址仍保留在DI中(偏移地址)，并在屏幕上显示字符 ‘Y’；若在字符串中找不到 “&”号，则在屏幕上显示字符‘N’，设ES=4000H，根据要求编写主要程序段如下：
MOV AX，4000H
MOV ES，AX ；条件1,ES赋值,
MOV AL，‘&’ ；条件2,关键字送入AL
MOV CX，100 ；条件3,字符长度
LEA DI，STRING ；条件4,取字符串首地址
CLD ；条件5,增址方向
REPNE SCASB ；不等扫描
JZ L1 ；找到‘&’号转L1
MOV DL，‘N’ ；字符串无‘&’号,准备在屏幕上显示N
JMP DISPY ；转显示功能调用
L1：DEC DI ；保存找到‘&’号的偏移地址
MOV DL，‘Y’ ；找到‘&’号要显示Y
DISPY：MOV AH，2
1NT 21H
┉（PORT+1），（PORT）←AL

## Slide 184: 五、程序控制指令
1. 转移指令
2. 循环控制
3. 过程调用
4. 中断控制

## Slide 185
无条件转移指令
无条件转移指令的操作，是无条件地控制转移到指令中指定的目的地址。另外，目的地址可以用直接的方式给出，也可以用间接的方式给出。
无条件转移指令不影响状态标志位。
段内转移和段间转移。段内转移是指：在同一代码段的范围以内进行转移，所以CS值不会改变，只需改变IP寄存器内容，即用新的转移目标地址的偏移地址取代原有的IP的值即可实现段内转移的目的；段间转移则是要转移到另一个代码段去执行程序，此时不仅要改变IP寄存器的值，还需要修改CS段寄存器的内容才能达到段间转移的目的，即转移目标地址应有新的段基址和偏移地址两部分组成。

## Slide 186
1．段内直接短转移
指令格式：JMP SHORT OPR
执行的操作：IP目标←IP当前+8位补码表示的位移量（要符号位扩展）。
其中SHORT为属性操作符，表明指令代码中的操作数是一个字节位移量，位移量是一个字节的二进制补码，它只能在－128~+127范围内取值，在计算转移目标偏移量IP时，8位位移量应该按其符号位扩展成16位才可以与当前IP内容相加。段内直接短转移指令只有2个字节的机器代码。段内直接短转移的位移量为8位，则只能在一页内转移，所以也称为页面转移。
转移目标地址OPR在汇编格式中可直接使用符号地址（称为标号）。如果已知下一条指令的首地址（当前IP）到目的地址之间的相对位移量是在－128~+127的范围内，则可在标号前写上运算符SHORT，实现段内直接短转移。但是，对于一个段内直接转移指令，若相对位移量的范围知道在－128~+127之间，而且目标地址的标号已经定义，即标号为先定义后引用，这种情况称为向后（低地址方向）引用，此时即使在标号前没有写上属性操作符SHORT，汇编程序也能自动生成一个2字节的短转移指令，这种情况属于隐含的短转移。如果向前引用标号，即标号先引用，后定义，则标号前应写上属性操作符SHORT，才算是直接短转移，否则，即使位移量的范围不超过－128~+127，汇编后仍会生成一个3字节的近转移指令（添加NOP指令）。例如：

## Slide 187
向后引用的标号，可不写SHORT即为短转移
L1： ： ；先定义标号L1
： ；相对位移量不超过-128~+127
JMP L1 ；后引用标号L1
向前引用的标号，应写明SHORT才是短转移，否则为近转移，如：
JMP L2 ；先引用标号L2
： ；相对位移量即使不超过0~+127，JMP L2也翻译成三个字节
L2： ： ；此处定义标号L2
2. 段内直接近转移
指令格式：JMP NEAR PTR OPR
执行的操作：IP目标←IP当前＋16位带符号位移量（补码表示）
NEAR PTR是属性操作符，它说明后面位移量是16位二进制补码，16位位移量用两个字节存放，加上一个字节的操作码，所以段内直接近转移指令有3个字节机器代码。除位移量数位不同外，段内直接近转移和段内直接短转移一样，都采用相对寻址方式（即相对于当前IP），近转移位移量的取值范围为－32768~+32767（即8000H~7FFFH）。由于位移量为16位，所以它可转移到本段内任意一个位置。
在汇编格式中，OPR可直接用标号。

## Slide 188
在编程中，段内短转移和近转移的属性操作符，可以不写出。究竟位移量是8位还是16位，可由汇编程序在汇编过程中确定。则实用写法：JMP <标号>。
3. 段内间接转移
指令格式：JMP WORD PTR OPR
或写成JMP reg16/mem16
执行的操作：IP←（reg16）或IP←(mem16)
其中，OPR的寻址方式只能是16位的通用寄存器和各种寻址方式的存储器操作数。OPR不允许是立即数和段寄存器。
【例 】段内间接转移指令之例
JMP BX ；IP←BX
JMP [SI]
JMP LABEL ；LABEL已定义为字变量
JMP WORD PTR[BX][SI]

## Slide 189
【例 】JMP WORD PTR [BX+40H]
若DS=3000H，BX=2000H，则存放转移地址的偏移地址的字存储单元物理地址=30000H+2000H+0040H=32040H。指令执行前：CS=0100H，IP=2210H，（32040H）=A6H，（32041H）=40H
指令执行后：IP=40A6H，程序转移到0100:40A6地址处继续执行。
4. 段间直接（远）转移
指令格式：JMP FAR PTR OPR
其中，指令的操作数OPR是一个远程标号（它必须已定义为公共的），该标号在另一个代码段内，这里OPR使用的是直接寻址方式。指令执行的操作：
IP←远程标号OPR的偏移地址
CS←远程标号OPR所在段的段基值
这使程序转移到另一个代码段内指定的标号之处继续执行程序。段间直接转移指令的机器语言指令中，要在指令操作数字段中写出转移地址的偏移地址和段基值，需要4个字节的存储单元存放转移地址。

## Slide 190
例如：在C1代码段有一条转移到C2代码段的无条件转移指令，如下所示：
C1 SEGMENT
┋
JMP FAR PTR NEXTRG
┋
C1 ENDS
C2 SEGMENT
┋
┋
NEXTRG：MOV DL，AL
┋
C2 ENDS

## Slide 192
5. 段间间接转移
指令格式：JMP DWORD PTR OPR
或写成： JMP mem32
执行的操作：IP←（EA）或IP←（mem32）
CS←（EA+2）或IP←（mem32+2）
指令的操作数OPR是一个32位的存储器（mem32）地址，指令的操作是将指定的存储器前（低地址）一个字的内容送到IP寄存器，后（高地址）一个字的内容送到CS寄存器，以实现转移到另一个代码段继续执行程序。
需注意：段间间接转移指令的操作数不能为16位的寄存器，因转移地址为双字操作，所以它只能采用存储器操作数的寻址方式。
【例 】JMP DWORD PTR BETA[BP][SI]
执行指令前：SS=6000H ，BP=2000H，SI=1600H，BETA=0080H。
则存放转移地址（包括段基值与偏移地址）的堆栈段的存储单元物理地址=60000H+2000H+1600H+0080=63680H。此时转移地址的存储情况如图5—12所示。JMP指令处在C1代码段，转移到C2代码段，程序形式如下：

## Slide 193
C1 SEGMENT
┋
1000:1200 JMP DWORD PTR BETA[BP][SI]
┋
C1 ENDS
C2 SEGMENT
┋
2000:2600 MOV DL，AL
┋
C2 ENDS

## Slide 195
5.6.2 条件转移指令
在汇编语言程序设计中，常利用条件转移指令产生程序分支。这种指令的执行包括两方面：其一，测试转移指令规定的条件；其二，如果条件满足，则转移到目标地址，否则，继续顺序执行。
条件转移指令是单操作数指令，用以指明转移的目的地址。但是它与无条件转移指令JMP不同，所有的条件转移指令都是2字节指令，条件转移指令的下一条指令到目标地址之间的距离必须是在-128~+127的范围内。如果指令规定的条件满足，则：
IP目标←IP当前+ D8（符号要扩展到16位后相加，指令本身自动完成）
如果不满足条件，IP不变。可见条件转移指令使用了相对寻址方式，而且是页内转移。在汇编格式中，OPR应指定一个目标地址，可用符号地址表示。这个目标地址应在本条转移指令的下一条指令地址的－128~+127各字节范围内，亦即，条件转移指令的机器指令中的操作数字段是一个8位二进制补码。

## Slide 196
绝大多数条件转移指令（除JCXZ指令外）将状态标志位的状态作为测试的条件，因此，首先应执行会影响有关状态标志位的指令，然后才能用条件转移指令测试这些标志，以确定程序是否转移。CMP和TEST指令常与条件转移指令配合使用，因为这两条指令不改变目的操作数的内容，但可以影响状态标志位。其他如加法，减法及逻辑运算指令等也可做为条件转移指令的先行指令，但其目标操作数会改变。
IBM-PC机设计了多种形式的条件转移指令，不仅可以测试单个状态标志位的状态，而且可以综合测试几个状态标志位；不仅可以测试无符号数的高、低（这高、低是为了区别带符号数大、小的说法），而且可以测试带符号数的大、小，等等。十分灵活方便于编程，实现分支结构的程序设计。
全部条件转移指令本身都不影响状态标志位。下面对条件转移指令进行分类讨论。

## Slide 197
1. 测试单个状态标志位的条件转移指令
这类指令通常适用于测试某一次运算的结果，并根据不同的状态标志产生程序分支，按照OF，SF，ZF，PF和CF五个状态标志中的二种状态（0或1）产生十种测试条件，它们都是2字节指令，在编程中OPR是以标号名形式出现，实际上汇编后形成8位补码表示的位移量。五个状态标志可形成下列形成的指令：
⑴ JZ (或JE) （Jump if Zero，or equal）结果为零（或相等）转移指令
指令格式： JZ (或JE) OPR
测试条件：ZF=1成立转移成功，否则往下执行
⑵ JNZ (或JNE) (Jump if not Zero，or not equal) 结果不为零（或不相等）转移指令
指令格式： JNZ (或JNE) OPR
测试条件：ZF=0成立转移成功，否则往下执行
⑶ JS (Jump if Sign) 结果为负则转移指令
指令格式： JS OPR
测试条件：SF=1成立转移成功，否则往下执行
⑷ JNS (Jump if not Sign) 结果为非负（≥0）则转移指令
指令格式： JNS OPR
测试条件：SF=0成立转移成功，否则往下执行

## Slide 198
⑸ JO (Jump if overflow) 结果溢出则转移指令
指令格式：JO OPR
测试条件：OF=1成立转移成功，否则往下执行
⑹ JNO (Jump if not overflow) 结果无溢出则转移指令
指令格式：JNO OPR
测试条件：OF=0成立转移成功，否则往下执行
⑺ JP (或JPE) (Jump if Parity，or Parity even) 结果为偶校验则转移指令
指令格式：JP (或JPE) OPR
测试条件：PF=1成立转移成功，否则往下执行
⑻ JNP (或JPO) (Jump if not Parity，or Parity odd) 结果为奇校验则转移指令
指令格式：JNP (或JPO) OPR
测试条件：PF=0成立转移成功，否则往下执行
⑼ JC (或JB,JNAE) (Jump if below，or not above or equal，or Carry)低于，或不高不等，或有进（借）位则转移指令
指令格式：JC (或JB，JNAE) OPR
测试条件：CF=1成立转移成功，否则往下执行
⑽ JNC (或JNB，JAE) (Jump if not below，or above or equal，or not Carry)不低于，或高于或者等于，或无进（借）位则转移指令

## Slide 199
指令格式：JNC (或JNB，JAE) OPR
测试条件：CF=0成立转移成功，否则往下执行
【例 】在首地址为TABLE的数据段中，存放了若干个带符号字节数据块，其长度为COUNT（设不超过255），试统计其中正元素、负元素及零的个数，并分别将统计的个数存入PLUS、MINUS和ZERO字节单元中。
为了统计正元素、负元素及零的个数，可先将PLUS、MINUS和ZERO三个单元清零，然后将数据区中的带符号数逐个取入AL寄存器，并执行能影响状态标志位的指令，再利用JS、JZ等条件转移指令测试该数是负数、零还是正数，然后分别在相应的单元中进行统计。主要程序段如下：
XOR AL，AL ；AL清0
MOV PLUS，AL ； PLUS字节单元清0
MOV MINUS，AL ；MINUS字节单元清0
MOV ZERO，AL ；ZERO字节单元清0
LEA SI，TABLE ；取源串首址
MOV CX，COUNT ；取数据块长度
CLD ；设置增址方向

## Slide 200
LOP： LODSB ；取一个数据到AL中
AND AL，AL ；为产生状态标志
JS L1 ；若结果为负数转L1，L1标号取代OPR
JZ L2 ；若结果为零转L2
INC PLUS ；结果为正，统计加1
JMP NEXT ；转下一个
L1： INC MINUS ；负数个数统计
JMP NEXT ；转下一个
L2： INC ZERO ；零个数统计
NEXT： DEC CX ；修改循环次数
JNZ LOP ；CX≠0继续循环
2． 比较两个无符号数，根据比较结果转移
指令中字母的含义：J…转移，跳，A…高于，B…低于，E…等于，N…不。只要明白各字母的含义，一见到指令就可“顾名思义”了。

## Slide 201
判无符号数的高低或相等，测试的状态标志为CF与ZF。
⑴ JB (或JNAE，JC) 低于，或者不高于或不等于，或进位位为1则转移指令。
⑵ JNB (或JAE，JNC) 不低于，或者高于或等于，或进位位为0则转移指令。
以上两种指令与单标志测试指令中最后两种指令完全相同。
⑶ JBE (或JNA) (Jump if below or equal，or not above)低于或者等于，或不高于则转移指令。
指令格式：JBE (或JNA) OPR
测试条件：当CF=1则低于条件成立，而当ZF=1时，则等于条件成立，所以CF=1或ZF=1，即CF∨ZF=1成立则转移。
⑷ JNBE (或JA) (Jump if not below or equal，or above) 不低于或者不等于，或高于则转移指令。
指令格式：JNBE (或JA) OPR
测试条件：当CF=0 只满足高于或等于的条件，但只要限制ZF=0才出现不等，所以本指令要求CF=0和ZF=0同时成立，即CF∨ZF=0则转移。

## Slide 202
【例 】在字节变量X中存有一个无符号数，当它高于、等于或低于100的三种情况，分别转去执行三个不同的程序段PROG1、PROG2和PROG3。
主要程序段如下：
MOV AL，X ；X送入AL
CMP AL，100 ；X与100比较产生状态标志位
JA PROG1 ；X﹥100 转PROG1
JB PROG3 ；X﹤100 转PROG3
PROG2： ┉ ；X=100 执行程序段PROG2
┋
PROG1： ┉ ；X﹥100 执行程序段PROG1
┋
PROG3： ┉ ；X﹤100 执行程序段PROG3

## Slide 203
3． 比较两个带符号数，根据比较结果转移
在带符号数判大小的指令中，G表示大于，L表示小于。本组指令的测试条件是OF、SF、ZF。测试是由指令本身自动完成，对编程者而言只须正确下达指令即可，并不涉及测试的具体细节。
⑴ JL (或JNGE) (Jump if less，or not greater or equal) 小于，或不大于或者不等于则转移指令。
指令格式：JL (或JNGE) OPR
测试条件：SF⊕OF=1且ZF=0成立转移成功，否则往下执行
⑵ JNL (或JGE) (Jump if not less，or greater or equal) 不小于，或大于或者等于则转移指令。
指令格式：JNL (或JGE) OPR
测试条件：SF⊕OF=0或ZF=1成立转移成功，否则往下执行
⑶ JLE (或JNG) (Jump if less or equal，or not greater) 小于或者等于，或不大于则转移指令。
指令格式：JLE (或JNG) OPR
测试条件：SF⊕OF=1或ZF=1成立转移成功，否则往下执行

## Slide 204
⑷ JNLE (或JG) (Jump if not less or equal，or greater) 不小于或者不等于，或大于则转移指令。
指令格式：JNLE (或JG) OPR
测试条件：SF⊕OF=0且ZF=0或者（SF⊕OF）∨ZF=0。成立转移成功，否则往下执行。
对于无符号数与带符号数的两组条件转移指令，常用于对两个数（字节或字数据）进行比较，并根据比较结果为：＜、≤、＞、≥等几种不同情况来判断是否符合条件转移。其中前一组JB、JBE、JA、JAE四种指令适用于判断无符号数的高低，如用于地址比较或双精度数的低位字的比较等；而后一组JL、JLE、JG、JGE四种指令则适用于判断带符号数的大小。以上两种情况，在使用时必须严格地加以区分，否则会出现错误的结果。在计算机可识别二进制补码的条件下，一个数到底是表示无符号数还是有符号数，全靠程序员下达正确指令来解释。例如：

## Slide 205
11111111B和00000000B两个数相比较，如果把它们看作无符号数，则前者大于后者（255＞0），但是如果把它们看作带符号数，则前者小于后者（－1＜0＝。因而要根据数据所选择的不同类型，来下达条件转移指令，这道理必须清楚。这个例子的程序段可写为： ① MOV AL，11111111B
CMP AL，0
JA L1 ；看成无符号数
┋
L1： ……
┋
② MOV AL，11111111B
CMP AL，0
JL L1 ；看成带符号数
┋
L1: ……
┋

## Slide 206
【例 】 设X、Y均为存放在BUF1和BUF2单元中的16位带符号数，满足X＞100转移到TOOHIGH去执行，否则作X－Y，如出现溢出，则转移到OVERFLOW去执行，否则计算∣X－Y∣，并把结果存入RESULT中。
主要的程序段为：
MOV AX，BUF1 ；取X值
CMP AX，100
JG TOOHIGH ；X＞100 转
SUB AX，BUF2 ；X－Y→AX
JO OVERFLOW ；溢出转
JNS NEXT
NEG AX
NEXT： MOV RESULT，AX
TOOHIGH: ┋
┋
VERFLOW: ┇

## Slide 207
【例 】X、Y为两个带符号双精度数，已分别存放于DX、AX及BX、CX中。要求编制一个程序使X﹥Y时，转向L1执行，X＝Y时转向L2执行，X﹤Y时转L3执行。
主要程序段如下：
CMP DX，BX ；高16位为带符号数
JG L1
JL L3
CMP AX，CX ；低16位为无符号数
JA L1
JB L3
L2：┇
L1：┇
L3：┇
4． 测试CX的值为0则转移指令
JCXZ (Jump if cx register is zero) CX寄存器的内容为零则转移。
指令格式：JCXZ OPR
测试条件：CX＝0成立则转移。
CX寄存器经常用来设置循环等操作的计数值，所以这条指令可以根据CX寄存器内容的修改情况来产生两个不同的程序分支。

## Slide 208
5.6.3 循环指令
IBM-PC机指令系统专门设计了几条控制循环的指令。在前面内容中已经编写过循环程序了，其循环结构的实现方法是：
┇
MOV CX，N ；置循环次数，N事先要定义
┇
循环体
LOP：┅ ；
┇ ；
DEC CX
JNZ LOP
1． LOOP（Loop）循环指令
指令格式：LOOP OPR
测试条件：CX≠0则继续循环，CX＝0退出循环
LOOP指令规定：将CX作为计数寄存器，当执行LOOP指令时，它一定是将CX的内容减1，如CX结果不等于零，则转到LOOP指令中指示的短标号处；否则，顺序执行LOOP下一条指令。因此，在循环程序开始前（初始化），应将循环次数送到CX寄存器，这是指令本身的要求，不可违反。LOOP指令的操作数只能是一个短标号，即

## Slide 209
转移距离不可超过－128～＋127的范围。
2． LOOPZ／LOOPE（loop while zero，or egual）当为零或相等时循环指令
指令格式：LOOPZ（或LOOPE）OPR
执行循环条件：CX≠0且ZF＝1
退出循环条件：ZF＝0或CX＝0
本指令的操作也是先将CX寄存器的内容减1，仅当CX≠0且ZF＝1时转移到LOOPZ指令指定的短标号处继续循环。LOOPZ／LOOPE指令本身对状态标志位没有影响，应该由先行指令提供状态标志，如CMP、TEST等指令。这条指令是有条件地形成循环，即当规定的循环次数尚未完成时，还要满足“相等”或者“等于零”的条件，才能继续循环。
3． LOOPNZ／LOOPNE（loop while nonzexo or not egual）不为零或不相等时循环指令。
指令格式：LOOPNZ（或LOOPNE）OPR
执行循环条件：CX≠0且ZF＝0
退出循环条件：ZF＝1或CX＝0

## Slide 210
以上三种类型的循环指令执行的步骤是：
（1）CX←CX－1
（2）检查是否满足测试条件，如果满足则执行：
IP←IP当前＋D8（需要符号位扩展，形成16位数）。
可见，循环指令使用的是页面相对寻址方式，在汇编格式中OPR必须指定一个表示转向地址的短标号（符号地址），而在机器指令中，操作数字段是一个字节的二进制补码D8，它是转移目标地址偏移量与当前IP（LOOP指令的下一条指令首地址）的位移量（差值），D8的数值范围为－128～+127。循环指令当满足测试条件时，就转向由OPR所指定的转移地址去执行，即继续循环；如不满足测试条件，则IP值不变，退出循环，程序往下顺序执行。
LOOPZ和LOOPNZ指令提供了提前结束循环的可能性。比如，有时需要在一个字符串中查找一个关键字符，在找到后就可提前结束循环而不必一直查找到底，此时就可用LOOPNZ指令来处理。
循环指令不影响状态标志位。

## Slide 211
有了循环指令，程序结构可写成：
当使用CX作为循环计数器时，一条循环指令代替了原有的修改循环计数及判断转移条件两条指令。即“LOOP LOP”与“DEC CX及JNZ LOOP” 两条指令的 功能完全相同。但应该看到：用DEC与JNZ两条指令具有它的灵活性，因计数值不一定非要存入CX不可，计数寄存器可以任选，比较自由；而用LOOP等三类循环指令，哪怕是循环2次也非要把循环次数存入CX中。造成寄存器CH资源浪费。
MOV CX，N
┇
LOP：……
┇
LOOP LOP
MOV CX，N
┇
LOP：……
┇
DEC CX
JNZ LOP

## Slide 212
【例 】 比较两组输入端口的数据是否一致，其中一组端口的首地址为PORT1；另一组端口的首地址为PORT2，每组端口的数目都为N。当两端口中发现对应数据不等时，程序转向标号为PORT3处理。设每一组端口都有连续变化的N个端口地址。试编写主要程序段：
MOV DX，PORT1 ；第一组端口首址送DX中
MOV BX，PORT2 ；第二组端口首址暂送BX中
MOV CX，N ；CX←端口数
LOP：IN AL，DX ；取第一组端口内容
MOV AH，0 ；要求形成字操作数
XCHG AX，BP ；BP低8位存第一组端口中内容
INC DX ；第一组端口号修改
XCHG DX，BX ；第一组端口号存BX,第二组端口送DX
IN AL，DX ；取第二组端口内容
MOV AH，0 ；
INC DX ；第二组端口号修改
XCHG DX，BX ；第二组端口号又进入BX，第一组端口号送DX
CMP AX，BP ；比较两个端口数据
LOOPE LOP
JNZ PORT3
┇
PORT3：……

## Slide 213
【例 】有一个首地址为DATA1的M个字数组，试编制主要程序段，求出该数组的内容之和（设和仍为一个字数据），并把结果存入RESULT字单元中。
MOV CX，M ；字数
MOV AX，0 ；累加器清0
MOV SI，0 ；使用变址寻址，需要寄存器清0
LOP： ADD AX，DATA1[SI] ；做加
ADD SI，2 ；因题意说无进位，才可用ADD修改地址
LOOP LOP ；
MOV RESULT，AX ；存结果
【例5－100】字符串具有N个字符，存放于首地址为STRING的存储区中，现要查找字符串中的空格字符（ASCII码为20H），只要找到空格字符就退出循环，往下执行指令，找不到空格字符则转到NOTFND去执行指令，主要程序段为：
MOV CX，N ；字符串长度存入CX中
MOV SI，OFFFFH ；SI←-1
MOV AL，20H ；取空格ASCII码
LOP ：INC SI ；地址指针调整
CMP AL，STRING [SI] ；空格与所取字符比较，关注状态标志ZF
LOOPNE LOP
JNZ NOTFND
┇ ；找到空格字符所要执行的程序段
NOTFND： ┉ ；未找到空格字符所要执行的程序段

## Slide 214
在程序执行的过程中，有两种可能性：
（1）在字符串中找到了空格，经CMP指令产生ZF=1，因此提前结束循环。在执行JNZ指令时，因不满足测试条件ZF=0的要求而不转到NOTFND去执行指令，而是顺序执行JNZ以下的“找到空格字符所要执行的程序段”。
（2）如果查遍整个字符串还找不到空格而结束循环，此时必有CX=0，ZF=0，所以在执行指令JNZ时，满足条件ZF=0的要求而转到NOTFND处执行指令。
5.6.4 子程序调用指令
有一些程序段，需要在不同的地方反复多次地出现，则可将此程序段设计成一个子程序（也可设计成过程形成），每次需要时进行调用。过程结束后，再返回原来调用的地方继续执行程序。采用这种方法不仅可以使源程序的总长度大大缩短，而且有利于实现模块化的程序设计，使程序的编制、阅读和修改都提供了方便。
被调用的子程序（过程）可以在本段内（近过程），也可以在其它段（远过程）。调用的过程地址可以用直接的方式给出，也可以用间接的方式给出。
子程序调用指令和返回指令对状态标志都没有影响。

## Slide 215
1． 子程序调用指令
（1） 段内直接调用
指令格式： CALL DST
执行的操作：CALL指令执行要处理两件事：
① 首先要将子程序的返回地址（即主程序中CALL指令的下一条指令首地址的偏移地址，即当前IP,也称为断点地址）压入堆栈进行保护，以提供子程序返回主程序时，在执行返回指令RET恢复断点地址。
断点地址进栈操作：
SP←(SP)－2 而后(SP+1)，(SP)←IP
②转到子程序人口地址继续执行子程序。
指令中的DST在指令汇编格式中常使用子程序入口的符号地址（标号）。在机器语言代码中，它是一个16位位移量，取值范围是－32768～＋32767。子程序的人口地址的偏移量是当前IP与16位带符号位移量相加，即IP目标←IP当前+D16
段内直接调用，只要改变IP值，CS值不必变动，且子程序可放在主程序中任何位置，一般都放在主程序前面或后面；放在主程序中间，要注意主程序的衔接。

## Slide 217
当前IP=2543H首先进栈保护如图5－13所示。16位位移量计算D16＝3000H－2543H=0ABDH，调用子程序的过程如图5－13（b）所示。
有时为了表明是段内调用，可使用NEAR PTR属性操作符来说明，如：
CALL NERA PTR SUBPROC但在通常使用时，可省略NEAR PTR操作符（默认），而直接写成：CALL SUBPROC。
（2） 段内间接调用
指令格式： CALL DST ；DST为寄存器或存储器寻址方式
执行的操作：SP←SP－2，(SP+1)，(SP)←IP ：保护断点
IP←reg16 或 mem16（其内容为子程序入口地址的偏移量）
本指令操作方法与段内直接调用大致相同，主要不同之处是子程序入口地址DST的寻址方式不同。本格式中的子程序入口地址IP是从16位寄存器或各种寻址方式存储单元中获取，DST不允许采用立即数和段寄存器。
【例5－102】CALL BX
若事先BX＝2600H，指令CALL执行后转到同一个代码段，可知子程序的入口地址IP=BX=2600H，于是从2600H偏移地址处开始执行子程序。

## Slide 218
【例5－103】CALL WORD PTR [BX＋SI]
设DS＝3000H，BX＝1000H，SI＝0200H，则字存储单元的有效地址EA＝BX＋SI＝1200H，物理地址＝30000H＋EA=31200H，(31200H)=40H，(31201H)=23H。CALL指令执行后，程序转到同一代码段，从IP=(31200H)=2340H处执行子程序。
（3） 段间直接调用
指令格式：CALL DST
执行的操作：SP←SP－2，(SP+1)，(SP)←CS ；保护断点段基值
SP←SP－2，(SP+1)，(SP)←IP ；保护断点偏移地址
IP←子程序偏移地址
CS←子程序所在段基值
其中，DST为段间直接调用的子程序入口地址。在汇编格式中可用FAR PTR属性操作符指明其为段间直接调用，DST可直接写成符号地址（远标号）的形式。

## Slide 219
【例5－104】下列为段间直接调用的示例：
C1 SEGMENT ；代码段1
EXTRN NEXTSEG:FAR ；
┇
1000:2340 CALL FAR PTR NEXTSEG
(断点) 1000:2345 ┇
C1 ENDS
C2 SEGMENT ；代码段2
PUBLIC NEXTSEG ；
┇
3000:1200 NEXTSEG：┅
┇
C2 END

## Slide 221
段间直接调用指令CALL是处在C1代码段中，设指令所在的CS=1000H，IP=2340H,指令有5个字节机器代码，所以断点为1000:2345自动进栈保护，如图5－14（b）所示。
CALL FAR PTR NEXTSEG汇编格式的机器指令代码的第2、3字节为C2段子程序入口地址偏移量1200H，第4、5字节内容为C2段子程序入口地址的段基值，CALL指令执行后的CS＝3000H，IP=1200H，由31200H处继续执行子程序。
（4） 段间间接调用
指令格式：CALL DST 或写成CALL mem32
执行的操作：SP←SP－2
(SP+1)，(SP)←CS ；保护断点处段基值
SP←SP－2
(SP+1)，(SP)←IP ；保护断点处偏移量
IP←(EA) ；按存储器操作数寻址方式计算出的EA
CS←(EA+2)
其中DST只能是各种寻址方式的存储器操作数。并且为双字存储器操作数。CALL指令的段间间接寻址方式可参考JMP指令的有关说明。

## Slide 222
【例5－105】 段间间接调用的指令书写格式例子。
CALL DWORD PTR [2000H]
CALL DWORD PTR [SI]
CALL DWORD PTR DISP[BX]
CALL DWORD PTR [BX]][SI]
CALL DWORD PTR DISP[BX+DI]
其中DWORD PTR属性操作符指明操作数是双字。在段间间接调用时，必须使用此操作符，否则汇编程序在汇编过程中，无法确认是段间间接调用的操作类型。
2． 子程序返回指令
子程序返回指令RET（过程返回指令）放在子程序的末尾，它使子程序在执行完任务后将堆栈中的断点弹出，控制程序返回主程序（调用程序）继续执行被打断的程序。而返回地址（断点）就是子程序调用时入栈保护的断点地址IP（段内调用）或IP和CS值（段间调用）。通常，RET指令的类型是隐含的，它自动与过程定义时的类型相匹配，如果是“近过程”（段内），返回时将栈顶的一个字弹给IP寄存器；如为“远过程”（断间），返回时先从栈顶弹出一个字给IP，接着再弹出一个字给CS。但是，当采用间接调用时，必须注意：保证CALL指令的类型与过程中RET指令的类型匹配，以免发生错误。例如CALL WORD PTR[BX]只能调用一个近过程（段内调用），而CALL DWORD PTR[BX]能够调用一个远过程（段间调用），这样才可以使RET能够识别返回类型。

## Slide 223
（1） 段内返回指令
指令格式：RET
执行的操作：IP←（SP+1），（SP）
SP←SP+2
可见，RET指令自动进行的操作是将SP所指示的当前栈顶的一个字弹到IP中（断点偏移量），再把SP内容加2进行调整。
（2） 段内带立即数返回指令（允许带一个修正量的弹出值）
指令格式：RET EXP 或写成 RET POP_VALUE
执行的操作：IP←(SP+1), (SP) ；恢复断点偏移量
SP←SP+2
SP←SP+ POP_VALUE
指令中的EXP是个表达式，根据表达式计算出的值成为机器指令中的位移量POP_VALUE，其范围为0～64K的立即数，它是偶数。弹出值表示返回时从堆栈中舍弃的字节数。RET EXP指令允许断点地址出栈后，再一次修改堆栈指针。这样做的好处是：当在主程序中执行CALL指令以前，把子程序所需要的参数事先进栈，准备传递给子程序使用。但当子程序运行完毕返回后，这些参数已不再有用，就可以通过修改指针，使SP恢复到参数进栈以前的值。使舍弃的参数不会在堆栈中堆积，使堆栈有效长度不会因堆积而减小。这是及时清除堆栈中的“数据垃圾”。

## Slide 224
【例5－106】段内调用指令CALL执行之前，已经为子程序准备了三个字参数，且知参数进栈前的SP=2000H。程序段如下：
PUSH SI ；SP=1FFEH
PUSH DI ；SP=1FFCH
PUSH CX ；SP=1FFAH
CALL SUB1 ；SP=1FF8H
┇
SUB1 PROC
┇
RET 6 ；三个字的EXP=3×2＝6
SUB1 ENDP
返回指令RET 6对SP的修改是：
首先把断点地点弹回IP后SP←SP +2=1FF8H+2=1FFAH,再将SP内容加上RET后的POP_VALUE（本例为6）即SP←SP+6=1FFAH+6=2000H，也就是说堆栈指针恢复到参数进栈前的值。这就是及时清除已舍弃的数据。
如果本例子不用带立即数返回指令，也可以在CALL指令后面加三条POP reg16（选择不会影响有用寄存器的16位寄存器）空弹三次，目的也是为了修改SP。

## Slide 225
（3） 段间返回指令
指令格式：RET
执行的操作：IP←(SP+1)，(SP)
SP←SP+2
CS←(SP+1)，(SP)
SP←SP+2
这时的RET指令要与段间子程序调用指令（直接，间接）相对应。在指令执行时，是将当前堆栈栈顶以下相邻四个单元的内容分别弹到IP和CS。
段间返回和段内返回指令的汇编格式是完全一样的。但在汇编过程中，汇编程序会根据源程序中主程序与子程序是否在同一代码段来区分。段内返回时，RET的机器码是C3H（或C2H带参数返回）。段间返回时，RET的机器码是CBH（或CAH带参数返回）。

## Slide 226
（4） 段间带立即数返回指令
指令格式：RET EXP 或 RET POP_VALUE
执行的操作：IP←(SP+1)，(SP)
SP←SP+2
CS←(SP+1)，(SP)
SP←SP+2
SP←SP+ POP_VALUE
这里EXP与POP_VALUE的含义，都跟段内带立即数返回指令相同。
CALL指令和RET指令执行结果都不影响状态标志位。
5.6.5 中断指令
系统运行或程序运行期间，有时会遇到某些特殊情况，需要计算机自动执行一组专门的管理程序来进行处理。这种情况称为中断（Interrupt），所执行的这组程序称为中断管理程序(Interrupt routine)或中断子程序。中断分为内部中断和外部中断两类。外部中断主要用来处理I/0设备与CPU之间的通信等问题。内部中断包括象除法运算中遇到除数为零时所产生的除法错中断，或者是程序中为了作某些处理而设置的中断指令等。

## Slide 228
过这些操作都是由CPU自动执行的。无需另外编程处理。
中断管理程序也可称为中断服务子程序，其入口地址称为中断向量。在IBM-PC机中，存储器的最低地址区的1024个字节，地址为00000H～003FFH做为中断向量区，称为中断向量表，它可以存放256种类型的中断服务子程序入口地址（中断向量），如图5—15所示。由于中断向量占有4个字节单元，所以中断指令中指定的类型号N需要乘以4才能取得所指定类型的向量地址。如1NT 13H 则与其相应的中断向量存放在0004CH～0004FH单元中。IBM-PC机为每个类型都规定了一定的功能，例如类型0为除以0时除法错中断管理程序入口，类型3为设置断点时的中断管理程序入口，类型21H为DOS系统功能调用的中断管理程序入口等。
简要介绍中断的几条指令：
1．INT (Interrupt) 中断指令
指令格式：INT N ; N为中断类型号，取值为0～255

## Slide 229
执行的操作：SP←SP－2
（SP+1），（SP）←PSW
SP←SP－2
(SP+1)，SP←CS
SP←SP－2
（SP+1），（SP）←IP
IP←（4*N）
CS←（4* N+2）
指令INT N不影响状态标志位。
1． INTO (Interrupt if overflow) 溢出中断指令
指令格式：INTO
执行的操作：若有OF=1则：
SP←SP－2
（SP+1），（SP）←PSW
SP←SP－2
（SP+1），（SP）←CS
SP←SP－2
（SP+1），（SP）←IP
IP←（10H）
CS←（12H）

## Slide 230
1．IRET (Return from interrupt) 中断返回指令
指令格式：IRET
执行的操作：IP←（SP+1），（SP）
SP←SP+2
CS←（SP+1），（SP）
SP←SP+2
PSW←（SP+1），（SP）
SP←SP+ 2
IRET指令执行后的状态标志值，由堆栈中取出的恢复值决定。

## Slide 231
处理机控制指令
这一类指令用于对CPU进行控制，如对CPU中PSW寄存器的某些状态标志位的状态进行操作，以及使CPU暂停、等待、空操作等等。IBM-PC机指令系统中的处理机控制指令可分成三组。
5.7.1 标志位操作指令
1． CLC (Clear carry) 进位位置0指令
指令格式与操作：CLC ；CF←0
2. STC (Set carry) 进位位置1指令
指令格式与操作：STC ；CF←1
3. CMC (Complement carry) 进位位求反指令
指令格式与操作：CMC ；CF←CF
4. CLD (Clear direction) 方向标志位置0指令
指令格式与操作：CLD ；DF←0，设置增址方向
5. STD (Set direction) 方向标志位置1指令
指令格式与操作：STD ；DF←1，设置减址方向
6. CLI (Clear interrupt) 中断标志位置0指令
指令格式与操作：CLI ；IF←0，中断被屏蔽
7. STI (Set interrupt) 中断标志位置1指令
指令格式与操作：STI ；IF←1，中断开放
当IF置1后，CPU将允许外部的可屏蔽中断请求。
这组指令仅对有关状态标志位进行操作，而对其他状态标志位则没有影响。

## Slide 232
5.7.2 外部同步指令
1． HLT (Halt) 暂停指令
指令格式：HLT
执行HLT指令后，CPU进入暂停状态。外部中断（当IF=1时的可屏蔽中断请求INTR,或非屏蔽中断请求NMI）或者是复位信号RESET可使CPU退出暂停状态。HLT指令对状态标志位没有影响。
2． WAIT (Wait) 等待
指令格式：WAIT
如果8086CPU的TEST引脚上的信号无效（高电平），则WAIT指令使CPU进入等待状态。一个被允许的外部中断或TEST信号有效，可使CPU退出等待状态。在允许中断的情况下，一个外部中断请求将使CPU离开等待状态，转向中断服务程序。此时被压入堆栈进行保护的断点地址即是WAIT指令的地址，因此从中断返回后又执行WAIT指令，CPU再次进入等待状态。而在执行HLT时进入中断服务程序，返回的却是HLT下一条指令而退出暂停状态，这一点是两条指令不同之处。

## Slide 233
只有当TEST信号变低（有效），则CPU不再处于等待状态，开始执行下面的指令。但是，在执行完下一条指令之前，不允许响应外部中断。
WAIT指令的用途是使CPU本身与外部的硬件同步工作。本指令对状态标志位没有影响。
1． ESC（Escape） 换码 指令
指令格式：ESC ext-OP，SRC
ESC指令使其他处理器可使用IBM-PC机寻址方式（8086CPU）,并从CPU的指令队列中取得指令。指令格式中的ext-OP是其他处理器的一个操作码（外操作码），SRC是一个存储器操作数。执行ESC指令时，8086CPU访问一个存储器操作数，并将其放在数据总线上，供其它处理器使用。此外没有其他操作。例如协处理器8087的所有指令机器码的高五位都是“11011”，而8086∕8088的ESC指令机器码的第一个字节恰是“11011XXX”，因此对于这样的指令，8086∕8088CPU将其视为ESC指令，它将存储器操作数置于总线上，然后由8087来执行该指令，并使用总线上的操作数。
ESC指令对状态标志位没有影响。

## Slide 234
1． LOCK (Lock) 封锁指令
这是一个特殊的可以放在任何指令前面的单字节前缀。这个指令前缀迫使 8086∕8088CPU的总线锁定信号线LOCK维持低电平（有效），直到执行完下一条指令。外部硬件可接受这个LOCK信号。在其有效期间，禁止其他处理器对总线进行访问。共享资源的多处理器系统中，必须提供一些手段对这些资源的存取进行有效控制，本指令前缀LOCK就是一种控制手段。
5.7.3 空操作指令NOP (No operation)
指令格式：NOP
该指令不执行任何操作，其机器码占有一个字节单元，占用三个时钟周期，在调试程序时往往用这条指令占用一定的存储单元，以便在调试中可用其他指令取代。NOP指令对状态标志位没有影响，指令没有操作数。
以上对IBM-PC机的整个指令系统中的一些常用指令作了比较详细的介绍，但对一些不常用的指令只作简单的说明，必要时，读者可以查阅有关IBM-PC DOS Macro Assember 手册。

## Slide 235
1. 转移指令
通过修改指令的偏移地址或段地址及偏移地址实现程序的转移
无条件转移指令
无条件转移到目标地址，执行新的指令
有条件转移指令
在具备一定条件的情况下转移到目标地址

## Slide 236
无条件转移指令
格式：
JMP OPRD
目标地址
与JMP在同一代码段
与JMP不在同一代码段
原则上可实现在整个内存空间的转移

## Slide 237
无条件转移指令 段内转移
转移的目标地址在当前代码段内
指令中直接给出目标地址
由指令中的寄存器或存储器操作数指出目标地址
段内直接寻址
段内间接寻址

## Slide 238
无条件段内转移 段内直接寻址
JMP Label
下一条要执行指令的偏移地址=当前IP+位移量
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
近地址标号

## Slide 239
无条件段内转移 段内间接寻址
JMP BX
JMP WORD PTR[BX]
JMP
┇
┇
┇
代码段
数据段
BX=1200
┇
XXH
XXH
IP
指令码

## Slide 240
无条件转移指令 段间转移
转移的目标地址不在当前代码段内
指令中直接给出目标地址
由指令中的32位存储器操作数指出目标地址
段间直接寻址
段间间接寻址

## Slide 241
无条件段间转移 段间直接寻址
JMP FAR Label
远地址标号
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段1
Label与JMP之间的位移量
代码段2
XXH
XXH
XXH
XXH
IP
CS

## Slide 242
无条件段间转移 段间间接寻址
JMP DWORD PTR[BX]
XXH
XXH
XXH
XXH
[BX]
IP
CS
JMP
┇
┇
┇
┇
指令码
代码段1
代码段2
数据段

## Slide 243
条件转移指令
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行
条件转移指令均为段内短转移，即转移范围为：-128～+127
p142

## Slide 244
2. 循环控制指令
控制程序在以当前IP为中心的-128～+127范围内循环执行
循环次数由CX寄存器指定
LOOP
LOOPZ/LOOPE
LOOPNZ/LOOPNE

## Slide 245
循环指令
格式：LOOP LABEL
循环条件：CX ≠ 0
格式：LOOPZ LABEL 或 (LOOPE LABEL)
循环条件：CX ≠ 0 ZF=1
格式：LOOPNZ LABEL 或 (LOOPNE LABEL)
循环条件：CX ≠ 0 ZF=0
操作相当于以下两条指令的组合
DEC CX ；(CX) (CX)-1
JNZ 目标地址 ；非零转移

## Slide 246
3. 过程调用和返回
段内调用
段间调用
段内直接调用
段内间接调用
段间直接调用
段间间接调用

## Slide 247
调用指令与转移指令的比较
用于调用一个子过程
调用前须保护断点地址
子过程执行结束后要返回原调用处继续执行原程序
断点恢复

## Slide 248
调用指令的执行过程
将调用指令的下一条指令的地址（断点）压入堆栈
获取子过程的入口地址（子过程第1条指令的偏移地址）
（执行子过程，含相应参数的保存及恢复）
将断点偏移地址由堆栈弹出，返回原程序

## Slide 249
段内调用
子过程与原调用程序在同一代码段，
在调用之前只需保护断点的偏移地址。
格式：
CALL NEAR PROC
段内调用例
CALL TIMRE 直接调用
CALL WORD PTR[SI] 间接调用
断点
入口地址
近过程名

## Slide 250
段间调用
子过程与原调用程序不在同一代码段，在调用之前需保护断点的段基地址和偏移地址。先将断点的CS压栈，再压入IP
格式：
CALL FAR PROC
段间调用例
CALL FAR TIMRE 直接调用
CALL DWORD PTR[SI] 间接调用

## Slide 251
返回指令
从堆栈中弹出断点地址，返回原程序
格式：
RET
RET指令一般位于子程序的最后

## Slide 252
4.中断指令
中断与过程调用：
中断是随机事件或异常事件引起，调用则是事先已在程序中安排好
响应中断请求不仅要保护断点地址，还要保护FLAGS内容
调用指令在指令中直接给出子程序入口地址，中断指令只给出中断向量码，入口地址则在向量码指向的内存单元中

## Slide 253
中断指令
格式：
INT n
说明：
nх4 =存放中断服务子程序入口地址的单元地址
操作：
将FLAGS压入堆栈
将INT指令下一条指令的CS、IP压栈
取中断服务程序入口地址
nх4
XXH
XXH
XXH
XXH
入口偏移地址IP
入口段地址CS
中断类型码
n=0 ~ 255

## Slide 254
中断指令例
INT 21H
执行INT 21H指令后
IP=？
CS=？
IPL
IPH
CSL
CSH
SP=1200
FLAGSL
FLAGSH
SP=11FA
执行INT指令后
保护断点
21Hх4
=0084H
23H
11H
00H
20H
IP
CS

## Slide 255
溢出中断指令
格式：
INT O INT 4
若OF=1,则启动一个类型为4的中断过程,给出一个出错标志,如果OF=0,不做任何操作。
INT O指令通常安排在有符号数加减运算指令之后。
相当于

## Slide 256
中断返回指令
格式：
IRET
中断服务程序的最后一条指令，负责
恢复断点
恢复标志寄存器内容

## Slide 257: 六、处理器控制指令
对标志位的操作
与外部设备的同步
说明见p151表

## Slide 258
结束语
第3章掌握：
指令的格式及意义
指令对操作数的要求及对标志位的影响
指令的应用