## Slide 1: 第2章 微型计算机基础

## Slide 2: 主要内容：
微型机的构成及工作原理
8088/8086 CPU的结构及工作原理
系统总线

## Slide 3: 2.1 微型机的基本结构
掌握：
微机系统的基本组成
微型机的工作原理
微机8088的存储器组织

## Slide 4: 一、微型计算机系统组成
微型计算机系统的三个层次
微处理器(Microprocessor)
微型计算机(Microcomputer)
微型计算机系统(Microcomputer System)

## Slide 5: 微型计算机系统的三个层次
微处理器
存储器
I/O接口
总线
硬件系统
软件系统
微 型
计算机
系 统
微 型
计算机
(主机)
外 设
ALU
寄存器
控制器
键盘、鼠标
显示器
软驱、硬盘、光驱
打印机、扫描仪
系统软件
应用软件

## Slide 6
核心级——微处理器
微处理器简称CPU，是计算机的核心，主要包括：
运算器ALU
控制器CU
寄存器组Registers
CPU实现了运算功能和控制功能

## Slide 7
硬件系统级——微型计算机
以微处理器为核心，配上只读存储器(ROM)、读写存储器(RAM)、输入/输出(I/O)接口电路及系统总线等部件，就构成了微型计算机。
将CPU、存储器、I/O接口、总线等集成在一片超大规模集成电路芯片上，称为单片微型计算机。

## Slide 8
系统级
以微型计算机为中心，配以相应的外围设备以及控制微型计算机工作的软件，就构成了完整的微型计算机系统。
微型计算机如果不配有软件，通常称为裸机。
软件分为系统软件和应用软件两大类。

## Slide 9: 二、微型计算机的基本结构
1. 微型计算机的硬件系统
微处理器（CPU）
存储器
输入/输出接口
总线

## Slide 10
微型计算机的概念结构
存
储
器
I/O
接
口
输
入
设
备
I/O
接
口
地址总线 AB
输
出
设
备
C
P
U
数据总线 DB
控制总线 CB
I/O
接
口

## Slide 11
硬件系统——CPU
计算机的控制中心，提供运算、判断能力
构成：ALU、CU、Registers
例：Intel 8088/8086、PIII、P4、Celeron AMD K7（Athlon、Duron）
CPU的位数：4位、8位、16位、32位、64位是指一次能处理的
数据的位数

## Slide 12
硬件系统——存储器
定义：用于存放计算机工作过程中需要操作的数据和程序的记忆装置
用途：存放程序和要操作的各类信息（数据、文字、图像、…）。
内存：ROM、RAM
  特点：随机存取，速度快，容量小
外存：磁盘、光盘、半导体盘、…
  特点：顺序存取/块存取，速度慢，容量大

## Slide 13
有关内存储器的几个概念：
内存单元的地址和内容
内存容量
内存的操作
内存的分类

## Slide 14
内存单元的地址和内容
内存包含有很多存储单元(每个内存单元包含8bit)，为区分不同的内存单元，对计算机中的每个内存单元进行编号，内存单元的编号就称为内存单元的地址。
1 0 1 1 0 1 1 0
38F04H
内存单
元地址
内存单
元内容
.
.
.
.
.
.
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 0 1 1 0 0 0
*内存单元有时又称为地址单元

## Slide 15
内存容量：
即内存单元的个数，以字节为单位。
注意：内存空间与内存容量的区别
内存容量：实际配置的内存大小。例：某微机配置2条
128MB的SDRAM内存条，其内存容量为256MB
内存空间：又称为存储空间、寻址范围，是指微机的
寻址能力，与CPU的地址总线宽度有关。

## Slide 16
内存操作
读：将内存单元的内容取入CPU，原单元内容不改变；
写：CPU将信息放入内存单元，单元中原来的内容被覆盖；
刷新：对CPU透明，仅动态存储器有此操作。
内存的读写的步骤为：
  CPU把要读写的内存单元的地址放到AB上
  若是写操作，CPU紧接着把要写入的数据放到DB上
  CPU发出读写命令
  数据被写入指定的单元或从指定的单元读出到DB
  若是读操作， CPU紧接着从DB上取回数据

## Slide 17
内存储器的分类
读写存储器（RAM）
    可读可写
    易失性，临时存放程序和数据
只读存储器（ROM）
    工作时只能读
    非易失性，永久或半永久性存放信息

## Slide 18
硬件系统——输入/输出接口
简写为I/O接口，是CPU与外部设备间的桥梁
CPU
I/O
接口
外设

## Slide 19
接口的功能：
提供驱动外设的电压或电流；
匹配计算机与外设之间的信号电平、速度、信号类型、数据格式等；
缓存发给外设的数据、控制命令和外设提供的运行状态信息；
DMA控制和中断控制。

## Slide 20
硬件系统——总线BUS
连接多个功能部件的一组公共信号线
  地址总线AB：用来传送CPU输出的地址信号，确定被访问的存储单元、I/O端口。地址线的根数决定了CPU的寻址范围。
  CPU的寻址范围 = 2n， n——地址线根数
  数据总线DB：在CPU与存储器、I/O接口之间数据传送的公共通路。数据总线的条数决定CPU一次最多可以传送的数据宽度。
  控制总线CB：用来传送各种控制信号。

## Slide 21
2. 软件系统
软件：为运行、管理和维护计算机系统或为实现某一功能而
编写的各种程序的总和及其相关资料。
系统软件
应用软件
操作系统
编译系统
网络系统
工具软件
软件

## Slide 22
3. 微型计算机的物理结构
CPU
北桥
南桥
RAM
Cache
AGP
CRT
BIOS
KBD，Mouse
串行/并行接口
HDD/CDROM(IDE)
FDD
USB
PCI
ISA
前端总线/CPU总线
接口卡
外设
总线扩展槽

## Slide 23: 微型计算机的物理结构

## Slide 24: 主板（INTEL 845GE）

## Slide 25
主板的主要硬件构成
CPU插座
芯片组（南北桥/HUB）
内存插槽
高速缓存（现已集成到CPU内部）
系统BIOS，硬件控制
CMOS，存放硬件配置参数
总线扩展槽，PCI、ISA
串行、并行接口
软/硬盘、光驱插座

## Slide 26: 三、微型计算机的工作过程
存储程序计算机—又称为冯•诺依曼型计算机
以运算器为核心、以存储程序原理为基础
将计算过程描述为由许多条指令按一定顺序组成的程序，即程序是由多条有逻辑关系的指令组成，指令的长度不等（一般为1～4字节）
数据和程序均以二进制代码的形式不加区别地存放在存储器中，存放位置由地址指定，地址码也是二进制形式
由控制器控制整个程序和数据的存取以及程序的执行
指令驱动

## Slide 27
存储程序计算机的工作原理
控制器按预先存放在计算机存储器中的程序的流程自动
地连续取出指令并执行之。
运算器
输出设备
控制器
输入设备
存储器
指令流
控制命令
数据流

## Slide 28
程序的执行过程
程序
指令1
指令2
指令3
指令4
指令n
… …
取指令
指令译码
取操作数
执行指令
存结果
指令周期
操作码
操作数
执行
1、CPU如何知道从哪里取出程序的第一条指令？——操作系统
2、CPU如何按程序控制流执行指令？——程序计数器
3、CPU如何知道从哪里取操作数？——地址、寻址方式

## Slide 29
例：计算5+8
汇编语言程序 对应的机器指令 对应的操作
------------ ------------- ----------------------
MOV AL, 5 10110000 将立即数传送到累加寄存器AL中
00000101
ADD AL, 8 00000100 计算两个数的和，结果存放到AL中
00001000
HLT 11110100 停机
指令执行过程见下页图

## Slide 30
指令执行过程(取指/译码/执行)
累加器A
加法器
数据寄存器DR
指令寄存器IR
指令译码器ID
时序逻辑电路
1011 0000
0000 0101
0000 0100
0000 1000
1111 0100
内部总线
存储器
0
1
2
3
4
程序计数器PC
地址
地址总线
+1
③
地
址
译
码
器
读写控制电路
④
输出地址
1011 0000
⑦
锁存指令
锁存数据
⑥
置初值
①
②
输出指令地址
锁存地址
②
读写命令
⑤
⑧
指令译码
锁存
输出
地址寄存器AR

## Slide 31: 2.2 8088/8086微处理器
主要内容：
8088/8086CPU外部引线及功能
8088/8086CPU的内部结构和特点
各内部寄存器的功能
8088/8086的工作时序

## Slide 32: 一、概述
8088、8086基本类似
  16位CPU、AB宽度20位
差别：
  指令预取队列：8088为4字节，8086为6字节
  数据总线引脚：8088有8根，8086有16根
8088为准16位CPU，内部DB为16位，但外部仅为8位，16位数据要分两次传送。
本课程主要介绍8088（IBM PC采用）。

## Slide 33
指令的一般执行过程：
取指令→指令译码→读取操作数→执行指令
→存放结果

## Slide 34
串行工作方式：
8088以前的CPU采用串行工作方式
1） CPU访问存储器(存取数据或指令)时要等待总线操作的完成
2） CPU执行指令时总线处于空闲状态
缺点：CPU无法全速运行
解决：总线空闲时预取指令，使CPU需要指令时能立刻得到
取指令1
执行1
存结果1
取指令2
取操作数
执行2
CPU
BUS
忙碌
忙碌
忙碌
忙碌

## Slide 35: 两个独立部件
执行单元(Execution Unit,EU)和总线接口单元(BusInterface Unit,BIU)。
EU负责分析指令(指令译码)和执行指令，
BIU负责取指令、取操作数和写结果。
这两个单元都能够独立地完成各自相应的工作。所以，当这两个单元并行工作时，在大多数情况下，取指令操作与执行指令操作都可重叠地进行。

## Slide 36
并行工作方式：
8088CPU采用并行工作方式
取指令2
取操作数
BIU
（总线接口单元）
存结果
取指令3
取操作数
取指令4
执行1
执行2
执行3
EU
（执行单元）
BUS
忙碌
忙碌
忙碌
忙碌
忙碌
忙碌

## Slide 37
8088 CPU的流水线操作
8088 CPU包括两大部分：EU和BIU
  BIU不断地从存储器取指令送入指令预取队列，EU不断地从指令预取队列取出指令执行。
  EU和BIU构成了一个简单的2工位流水线。
  指令预取队列IPQ是实现流水线操作的关键（类似于工厂流水线的传送带）。
新型CPU将一条指令划分成更多的阶段，以便可以同时执行更
多的指令。

## Slide 38
结论
8088/8086 CPU中指令预取队列的存在使EU和BIU两个部
分可同时进行工作，从而带来了以下两个好处：
  提高了CPU的效率
  降低了对存储器存取速度的要求

## Slide 39
8088/8086 CPU的特点
采用并行流水线工作方式：通过设置指令预取队列实现
对内存空间实行分段管理：
  每段大小为16B～64KB
  用段基址和段内偏移实现对1MB空间的寻址
  设置地址段寄存器指示段的首地址
支持多处理器系统
片内无浮点运算部件，浮点运算由数学协处理器8087支持（或用软件模拟）
注：80486DX以后的CPU已将数学协处理器作为标准部件集成到CPU内部。

## Slide 40
8088CPU的两种工作模式
8088可工作于两种模式下，即：最小模式和最大模式。
  最小模式为单处理机模式，控制信号较少，一般可不必接总线控制器。
  最大模式为多处理机模式，控制信号较多，须通过总线控制器与总线相连。

## Slide 41: 二、8088CPU的引线及功能
引脚定义的方法可大致分为：
每个引脚只传送一种信息（RD等）；
引脚电平的高低不同的信号（IO/M等）；
CPU工作于不同方式有不同的名称和定义（WR/LOCK 等）；
分时复用引脚（AD7～AD0 等）；
引脚的输入和输出分别传送不同的信息RQ/GT等）。

## Slide 42
主要引线（最小模式下）：
8088是工作在最小还是最大模式由MN/MX端状态决定。MN/MX=0 工作于最大模式，反之工作于最小模式。
  AD7～AD0：三态，地址/数据复用线。ALE有效时为地址
  的低8位。地址信号有效时为输出，传送数据
  信号时为双向。
  A19～A16：三态，输出。高4位地址信号，与状态信号
  S6-S3分时复用。
  A15～A8 ：三态，输出。输出8位地址信号。

## Slide 43
主要的控制和状态信号
WR： 三态，输出。写命令信号。
RD： 三态，输出。读命令信号。
IO/M： 三态，输出。指出当前访问的是存储器还是I/O接
口。高：I/O接口，低：内存。
DEN： 三态，输出。低电平时，表示DB上的数据有效。
RESET：输入，为高时，CPU执行复位。
ALE： 三态，输出。高：AB地址有效。
DT/R： 三态，输出。数据传送方向。高：CPU输出，低：
CPU输入

## Slide 44
[例]：
当WR=1，RD=0，IO/M=0时，
表示CPU当前正在进行读存储器操作

## Slide 45
READY信号(输入)：
用于协调CPU与存储器、I/O接口之间的速度差异。READY
信号由存储器或I/O接口发出。
READY=0时，CPU就在T3后插入TW周期，插入的TW个数取
决于READY何时变为高电平。
T
1
T
2
T
3
Twait
T
4

## Slide 46
中断请求和响应信号
INTR：输入，可屏蔽中断请求输入端。
高：有INTR中断请求
NMI： 输入，非屏蔽中断请求输入端。
低高，有NMI中断请求
INTA：输出，中断响应信号输出。
低：对INTR信号的响应。

## Slide 47
总线保持信号
HOLD：总线保持请求信号输入端。当CPU以外的其他设备要
求占用总线时，通过该引脚向CPU发出请求。
HLDA：输出，对HOLD信号的响应。为高电平时，表示CPU已
放弃总线控制权，所有三态信号线均变为高阻状态。

## Slide 48: 三、8088CPU的功能结构
8088内部由两部分组成：
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）

## Slide 50
执行单元EU包括
运算器
8个通用寄存器
1个标志寄存器
EU部分控制电路

## Slide 51: 执行单元
功能
  指令译码
  指令执行
  暂存中间运算结果
  保存运算结果特征
指令的执行
在标志寄存器FLAGS中
在ALU中完成
在通用寄存器中

## Slide 52
当EU从指令队列中取走指令，指令队列出现空字节时，BIU就自动执行一次取指令周期，从内存中取出后续的指令代码放入队列中。当EU需要数据时，BIU根据EU给出的地址从指定的内存单元或外设中取出数据供EU使用。在运算结束时，BIU将运算结果送入指定的内存单元或外设。如果指令队列为空，EU就等待，直到有指令为止。若BIU正在取指令，EU发出访问总线的请求，则必须等BIU取指令完毕后该请求才能得到响应。一般情况下，程序顺序执行，当遇到跳转指令时，BIU就使指令队列复位，从新地址取出指令，并立即传给EU去执行。

## Slide 53
总线接口单元BIU
功能：
从内存中取指令送入指令预取队列
负责与内存或输入/输出接口之间的数据传送
在执行转移程序时，BIU使指令预取队列复位，从指定的
新地址取指令，并立即传给执行单元执行。

## Slide 54
8088的内部寄存器
含14个16位寄存器，按功能可分为三类
8个通用寄存器
4个段寄存器
2个控制寄存器

## Slide 55
8个通用寄存器为
1.数据寄存器（AX，BX，CX，DX）
2.地址指针寄存器（SP，BP）
3.变址寄存器（SI，DI）

## Slide 56
1.数据寄存器
8088含4个16位数据寄存器，它们又可分为8个8位寄存器，
即：AX AH，AL
BX BH，BL
CX CH，CL
DX DH，DL
常用来存放参与运算的操作数或运算结果。

## Slide 57
数据寄存器特有的习惯用法
AX：累加器。多用于存放中间运算结果。所有I/O指令必须都通过AX与接口传送信息；
BX：基址寄存器。在间接寻址中用于存放基地址；
CX：计数寄存器。用于在循环或串操作指令中存放循环次数或重复次数；
DX：数据寄存器。在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址；在32位乘除法运算时，存放高16位数。

## Slide 58
2.地址指针寄存器
SP：堆栈指针寄存器，其内容为栈顶的偏移地址
BP：基址指针寄存器，常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址

## Slide 59
SP与BP在应用上的区别
作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；
作为基址寄存器，用BP表示所寻找的数据在数据段；用SP则表示数据在堆栈段。

## Slide 60
3.变址寄存器
SI：源变址寄存器
DI：目标变址寄存器
变址寄存器常用于指令的间接寻址或变址寻址。特别是
在串操作指令中，用SI存放源操作数的偏移地址，而用DI存
放目标操作数的偏移地址。

## Slide 61
4个段寄存器
用于存放相应逻辑段的段基地址
CS：代码段寄存器
代码段存放指令代码
DS：数据段寄存器
ES：附加段寄存器
数据段和附加段用来存放操作数
SS：堆栈段寄存器
指示堆栈区域的位置

## Slide 62
2个控制寄存器
IP：指令指针寄存器，其内容为下一条要执行指令的偏移地址。
FLAGS：标志寄存器
  状态标志：存放运算结果的特征。
  控制标志：控制某些特殊操作存放运算结果的特征。
6个状态标志位（CF，SF，AF，PF，OF，ZF）
3个控制标志位（IF，TF，DF）

## Slide 63: 四、存储器寻址
物理地址
8088：20根地址线，可寻址220(1MB)个存储单元
CPU送到AB上的20位的地址称为物理地址

## Slide 64
物理地址
存储器的操作完全基于物理地址。
问题：8088的内部总线和内部寄存
器均为16位，如何生成20位地址？
解决：存储器分段
物理地址
.
.
60000H 60001H 60002H 60003H 60004H
.
.
.
12H
F0H
1BH
08H

## Slide 66
存储器地址的分段
8086/8088 CPU 有20根地址总线A19A18…A1A0，可以访问存储器的最大容量为：220B=1048576B=1024KB=1MB
在8086 CPU 中所有可用来存放地址的寄存器都是16位的。那么在16位字长的机器里，用什么办法来提供20位地址呢？在IBM PC机里采用了存储器地址分段的办法。把IMB的存储空间划分成若干个段（Segment）,每个段可由1~64KB（即65536B）个连续的字节单元组成。每个段是一个可独立寻址的逻辑单位。在8086/8088的程序设计中，需要设立几个段，每个段有多少个字节以及每个段的用途完全由用户自己确定。同时每个段中存储的代码或数据，可以存放在段内任意单元中。
一个存储器可以划分为若干个段，但是每个段的起始单元的首地址不是任意的，而是有所限制，它必须从任意的小段（Paragraph）的首地址开始。机器规定，从0地址开始，每16个字节为一个小段。IMB可分成65536个小段。观察下面每小段的首地址的特性：

## Slide 68
存储器分段
高地址
低地址
段基址
段基址
段基址
段基址
最大64KB，最小16B
段i-1
段i
段i+1

## Slide 69
逻辑地址
段基地址和段内偏移组成了逻辑地址。
段地址 偏移地址(偏移量)
格式为：段地址:偏移地址
物理地址=段基地址×16+偏移地址
0 0 0 0
段基地址（16位）
段首地址
× × × • • •
× × ×
偏移地址=0002H
60002H
00H
12H
60000H

## Slide 70
BIU中的地址加法器用来实现逻辑地址到物理地址的变换
8088 可同时访问4个段，4个段寄存器中的内容指示了每个段的基地址
段基址
段内偏移
物理地址
+
16位
20位
0000

## Slide 71
[例]：
已知CS=1055H，
DS=250AH
ES=2EF0H
SS=8FF0H
DS段中某操作数偏移地址=0204H
1)画出各段在内存中的分布
2)指出各段首地址
3)该操作数的物理地址=？
10550H
250A0H
2EF00H
8FF00H
CS
DS
ES
SS

## Slide 72
例题解答
设操作数在数据段，则操作数的物理地址为：
250AH ×16+0204H = 252A4H

## Slide 73
堆栈及堆栈段的使用
内存中一个按FILO方式操作的特殊区域
每次压栈和退栈均以WORD为单位
SS存放堆栈段地址，SP存放段内偏移，SS:SP构成了堆栈指针
堆栈用于存放返回地址、过程参数或需要保护的数据
常用于响应中断或子程序调用

## Slide 74
堆栈操作
SP
SS
SS
压栈前
退栈后
高
低
低
高
高
12H
SS
F0H
SP
压栈后
低
高
SP
SP
SP
F0H
12H
SP

## Slide 75
[例]：
若已知 （SS）=C000H
（SP）=1000H
则:
1.堆栈段的段首地址= ？
2.栈顶地址=？
3.若现在把1234H送入堆栈，
则它所在的存储单元地址=？
4.若该段最后一个单元的偏移
地址为2FFFH，则栈底地址=？
段首
栈底
栈顶
堆
栈
区

## Slide 76: 小结
内存的分段是逻辑分段，不是物理段。各个逻辑段在地址上可以不相连、可以部分重合，也可以完全重合
每个内存单元具有惟一物理地址，但可能具有多个逻辑地址
  逻辑段的大小、位置都可改变
一个逻辑段的默认容量为64KB
16bit 计算机
每个内存单元的段地址和偏移地址都可变

## Slide 77: 逻辑段与逻辑地址
一个物理地址可以对应若干逻辑地址，而一个逻辑地址则对应惟一的物理地址
00A0H
250AH:0000H
2500H:0000H
┅
2500H:
具有惟一物理地址：
250A0H
可以同时属于两个不同类型的逻辑段（如既是数据段，又属于附加段）
可以分时属于两个相同类型的段

## Slide 78: 关于逻辑段的总结说明
同一程序模块装入主存时，不同类型的段可以装入在相同/不同的物理空间
  两个逻辑段完全重合或部分重合
两个不同程序模块装入主存时，同一类型的逻辑段也可以装入相同或不同的物理空间中
10550H
250A0H
2EF00H
代码段1
数据段
附加段
代码段2

## Slide 79: 关于逻辑段的总结说明
一个内存单元可以同时处于两个不同类型的逻辑段
一个内存单元可以在不同的时刻属于相同（或不同）类型的段
不同类型段在内存中可以完全重合、部分重合、相邻、不相邻

## Slide 80: 五、时序
时序的概念：CPU各引脚信号在时间上的关系。
总线周期：CPU完成一次访问内存(或接口)操作所需要的时间。
一个总线周期至少包括4个时钟周期。
时钟周期：由时钟发生器产生。是计算机内部最小的时间单位，用Ti表示。

## Slide 81: 时序
时序：
  CPU各引脚信号在时间上的关系
总线周期：
  CPU完成一次访问内存（或接口）操作所需要的时间。
  一个总线周期至少包括4个时钟周期。
总线信号

## Slide 82: 2.3 系统总线
主要内容：
总线的基本概念和分类
总线的工作方式
常用系统总线标准

## Slide 83: 一、概述
总线：
总线（BUS）是功能部件之间实现互连的一组公共信号
线，用作相互间信息交换的公共信道。
总线在物理形态上就是一组公用的导线，是各种信号线
的集合，许多器件挂接其上传输信号。
是一组导线和相关的控制、驱动电路的集合。
是计算机系统各部件之间传输地址、数据和控制信息的
通道。

## Slide 84
总线结构的优点
简化系统设计（模块化）
提高兼容性
便于扩充升级
便于维修
减低生产成本

## Slide 85
总线分类
CPU总线：CPU  其他部件
系统总线：主机I/O接口
外部总线：微机外设
片内总线
片外总线
按相对
CPU的位置
按层次
结构

## Slide 86
总线结构
单总线结构
CPU
M
M
I/O
I/O
I/O

## Slide 87
多总线结构
面向CPU的双总线结构
面向主存的双总线结构
双总线结构
多总线结构

## Slide 88
面向CPU的双总线结构
把需要很高带宽的主存储器用存储总线单独与CPU相连，而存储器与I/O接口间无直接通道。
问题：外设到主存的数据传输必须通过CPU，传输效率低，无法实现DMA传输
CPU
M
I/O
I/O
I/O

## Slide 89
面向存储器的双总线结构
主存储器即与CPU直接连接，又与系统总线连接，较好地解决了面向CPU的双总线结构上所出现的问题。
CPU
M
I/O
I/O
I/O

## Slide 90: 二、总线技术*
总线传输需要解决的问题：
传输同步——协调通信双方的传输操作
  同步、异步、半同步
总线仲裁——消除多个设备同时使用总线造成的冲突现象
  查询、独立请求
出错处理
信号驱动

## Slide 91
总线传输的控制方式
3种方式：同步方式、异步方式和半同步方式
同步方式：总线上的部件通过总线进行信息传送时，用公共的时钟统一各部件数据发送和接收的时机。
异步方式:允许总线上的各部件有各自的时钟，在部件之间进行通信时没有公共的时间标准，而是用控制和状态信号协调各部件数据发送和接收的时机。
半同步方式：结合同步和异步总线的优点设计出来的混合式的总线结构，具有同步总线的速度和异步总线的适应性。

## Slide 92
总线仲裁
用来决定某一时刻哪一个部件可以使用总线
  集中控制——统一由总线控制器进行控制。
  分散控制——总线控制由各部件共同实现，所有部件均按统一的规则来访问总线。

## Slide 93
总线仲裁——集中控制
1）链式查询（p59图2-28）——基本原理是：
  部件提出申请（BR）
  总线控制器发出批准信号（BG）
  提出申请的部件截获BG，并禁止BG信号进一步向后传播
  提出申请的部件发出总线忙信号（BS），开始使用总线。总线忙信号将阻止其他部件使用总线，直到使用总线的设备释放总线
  电路最简单，但优先级固定，不能改变

## Slide 94
总线仲裁——集中控制
2）计数器查询——基本原理是：
  需要使用总线的部件提出申请（BR）
  总线控制器发出递增的设备地址
  提出申请的设备检查设备地址，若与自己的地址匹配，就发出总线忙信号（BS），然后就可以使用总线
  总线控制器根据检测到BS信号时的设备地址就知道当前哪个设备使用了总线
  调整设备地址发出的顺序即可改变优先级别
  仲裁过程较慢

## Slide 95
总线仲裁——集中控制
3）独立请求——基本原理是：
  每个设备都拥有独立的总线请求线和总线应答线
  总线控制器对所有的总线请求进行优先级排队，并响应级别最高的请求
  得到响应的设备将占用总线进行传输
  最常用，响应速度最快
  PC机中使用的8237 DMAC采用此种方式

## Slide 96
总线的主要性能指标
总线带宽（B/S）：单位时间内总线上可传送的数据量
总线位宽（bit）：能同时传送的数据位数
总线的工作频率（MHz）
总线带宽=
（位宽/8）（工作频率/每个存取周期的时钟数）

## Slide 97: 三、常见的系统总线
ISA（8/16位）
PCI（32/64位）
AGP（加速图形端口，用于提高图形处理能力）
自学，并自行查找资料：ISA、PCI、AGP分别位于系统的
的哪一个部分？

## Slide 98: 四、 8088系统总线
最小模式——仅支持单处理器
最小模式下主要解决：
  地址与数据的分离
  地址锁存
电路实现方案
  用3片8位的锁存器8282实现地址锁存。ALE为锁存控制信号，OE=0使锁存的地址直接输出；
  用1片双向三态门8286用作数据总线驱动和隔离，DT/R作为方向控制，DEN作为开门信号；
  其他控制信号由8088直接产生。

## Slide 99
最小模式下的连接示意图
8088
CPU
•
•
控制总线
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发器
ALE
时钟发
生 器
3片8282
DT/R
DEN
8286

## Slide 100
最大模式——可支持多处理器
大多数控制信号是由总线控制器8288对S0、S1、S2三个信号译码得到，如DT/R、ALE、DEN、IOR、IOW、MEMR、MEMW信号。DB和AB的构成基本同最小模式。
PC/XT机的总线采用了最大模式，但有三点区别：
    地址总线驱动用74LS373代替3个8282；
    数据总线驱动用74LS245代替8286；
    支持DMA传送。

## Slide 101
最大模式下的连接示意图
8088
CPU
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器
总 线
控制器
控制总线
8282
8286
8288
S0#
S1#
S2#

## Slide 102: 常见总线接口芯片
8282/74LS373
——是带有三态门输出缓冲器的8位锁存器
引脚：
  DI0～DI7 输入
  DO0～DO7 输出
  STB 锁存信号
  OE 输出允许
功能：
  STB = 1 锁存数据
  OE# = 0 将锁存的数据输出
DI 7
DI 6
DI 5
DI 4
DI 3
DI 2
DI 1
DI 0
DO 7
DO 6
DO 5
DO 4
DO 3
DO 2
DO 1
DO 0
STB
OE
锁存器

## Slide 103
8286/74LS245
——双向总线驱动器8286是一种三态输出的8位同相双向总线
驱动器，通常用于数据的双向传送、缓冲和驱动。
引脚：
  A0～A7和B0～B7 双向数据线
  OE 输出允许
  T 方向控制
功能：
  OE#=0时，门导通；
  门导通时: T=0，B→A；T=1，A→B
A 0
A 1
A 2
A 3
A 4
A 5
A 6
A 7
T
OE
总线驱动器
B 0
B 1
B 2
B 3
B 4
B 5
B 6
B 7

## Slide 104
74LS244
——单向三态门驱动器（含8个门）
引脚：
  I1～I8和O1～O8 输入线和输出线
  E1，E2 使能信号，各控制4个三态门
功能：
  E1=0，E2=0，门导通，否则输出为高阻态