## Slide 1: 第8章 模拟量的输入输出

## Slide 2: 本章内容
模拟量输入输出通道的组成
D/A转换器
原理、连接及编程
A/D转换器
原理、连接及编程

## Slide 3
概述
模拟量I/O接口的作用：
  实际工业生产环境——连续变化的模拟量
    例如：电压、电流、压力、温度、位移、流量
  计算机内部——离散的数字量
    二进制数、十进制数
  工业生产过程的闭环控制
模拟量
D/A
传感器
执行元件
A/D
数字量
数字量
模拟量
模拟量输入
(数据采集)
模拟量输出
(过程控制)
计算机

## Slide 4: 8.1 模拟量I/O通道的组成
模拟接口电路的任务
模拟电路的任务
00101101
10101100
工
业
生
产
过
程
传感器
放大
滤波
多路转换
&
采样保持
A/D
转换
放大
驱动
D/A
转换
输出
接口
微
型
计
算
机
执行机构
输入
接口
物理量
变换
信号
处理
信号
变换
I/O
接口
输入通道
输出通道

## Slide 5: 一、数/模转换器的基本原理
1. 模拟量输入通道
传感器（Transducer）——非电量→电压、电流
信号处理（Signal Processing）——放大、整形、滤波
多路转换开关（Multiplexer）——多选一
采样保持电路（Sample Holder，S/H）——保证变换时信号恒定不变
A/D变换器（A/D Converter）——模拟量转换为数字量

## Slide 6
2. 模拟量输出通道
D/A变换器（D/A Converter）——数字量转换为模拟量
低通滤波——平滑输出波形
放大驱动——提供足够的驱动电压，电流

## Slide 7: 8.2 数/模（D/A）转换器
1.D/A变换器的基本工作原理
组成：模拟开关、电阻网络、运算放大器
两种电阻网络：权电阻网络、R-2R梯形电阻网络
基本结构如图：
Vref
Rf
模拟开关
电阻网络
VO
数字量
∑

## Slide 8
D/A变换原理
运放的放大倍数足够大时，输出电压
VO与输入电压Vin的关系为：
式中：
Rf 为反馈电阻
R 为输入电阻
Vin
Rf
VO
R

## Slide 9
若输入端有n个支路, 则输出电压VO
与输入电压Vi的关系为：
Vin
Rf
VO
∑
R1
式中：
Ri 为第i支路的输入电阻
Rn
…

## Slide 10
与上式相对应的电路如下(图中n=8)：
2R
4R
8R
16R
32R
64R
128R
256R
Vref
Rf
VO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
图中的电阻网络就称为权电阻网络

## Slide 11
令每个支路的输入电阻为2iRf , 并令Vin为一基准电压Vref，则有
如果每个支路由一个开关Si控制，Si=1表示Si合上，Si=0表示Si断开，则上式变换为
若Si=1,该项对VO有贡献
若Si=0,该项对VO无贡献

## Slide 12
如果用8位二进制代码来控制图中的S1～S8(Di=1时Si闭合；Di=0时Si断开)，那么根据二进制代码的不同，输出电压VO也不同，这就构成了8位的D/A转换器。
为控制电阻网络各支路电阻值的精度，实际的D/A转换器采用R-2R梯形电阻网络(见下页)，它只用两种阻值的电阻(R和2R)。

## Slide 13
R-2R梯形电阻网络
…
2R
2R
2R
2R
R
R
R
2R
Vi
Vo
Vref
Vn-1
V2
V1
V0
0
1
2
n-1
-
+
Rf

## Slide 14
2. D/A转换器的主要技术指标
(1)分辨率（Resolution）
  输入的二进制数每±1个最低有效位(LSB)使输出变化的程度。
  一般用输入数字量的位数来表示: 如8位、10位
  例：一个满量程为5V的10位DAC，±1 LSB的变化将使输出变化
    5/(210-1)=5/1023=0.004888V=4.888mV
(2)转换精度（误差）
  实际输出值与理论值之间的最大偏差。
  一般用最小量化阶⊿来度量，如±1/2 LSB
  也可用满量程的百分比来度量，如0.05% FSR
  (LSB-Least Significant Bit, FSR-Full Scale Range)

## Slide 15
(3)转换时间
  从开始转换到与满量程值相差±1/2 LSB所对应的模拟量所需要的时间
t
V
1/2 LSB
tC
VFULL

## Slide 16: 二、典型的D/A转换器芯片
DAC0832
特性：
    8位电流输出型D/A转换器
    T型电阻网络
    差动输出
引线图见教材p351

## Slide 17
DAC0832的引脚和内部结构

## Slide 18
引脚功能
D7～D0：输入数据线
ILE：输入锁存允许
CS：片选信号
WR1：写输入锁存器
上述三个信号和数据线用于把数据写入到输入锁存器

## Slide 19
引脚功能
WR2：写DAC寄存器
XFER：允许输入锁存器的数据传送到DAC寄存器
上述二个信号用于启动转换

## Slide 20
引脚功能
VREF：参考电压，-10V～+10V，一般为+5V或+10V
IOUT1、IOUT2：D/A转换差动电流输出，接运放的输入
Rfb：内部反馈电阻引脚，接运放输出
AGND、DGND：模拟地和数字地

## Slide 21
工作时序（可分为两个阶段）：
CS=0、WR1=0、ILE=1，使输入数据锁存到输入寄存器；
WR2=0、XFER=0，数据传送到DAC寄存器，并开始转换。
写输入寄存器
写DAC寄存器

## Slide 22
工作方式
单缓冲方式
使输入锁存器或DAC寄存器二者之一处于直通。CPU只需一次写入即开始转换。控制比较简单。见教材p352图。
直通方式
使内部的两个寄存器都处于直通状态。模拟输出始终跟随输入变化。不能直接与数据总线连接，需外加并行接口(如74LS373、8255等)。

## Slide 23
工作方式
双缓冲方式（标准方式）
  转换要有两个步骤：
  将数据写入输入寄存器
  CS=0、WR1=0、ILE=1
  将输入寄存器的内容写入DAC寄存器
  WR2=0、XFER=0
  优点：
  数据接收与D/A转换可异步进行；
  可实现多个DAC同步转换输出——分时写入、同步转换

## Slide 24: 双缓冲方式——同步转换举例
A10-A0
译码器
0832-1
0832-2
port1
port2
port3

## Slide 25
双缓冲方式的程序段示例
本例中三个端口地址的用途：
  port1 选择0832-1的输入寄存器
  port2 选择0832-2的输入寄存器
  port3 选择0832-1和0832-2的DAC寄存器
  MOV AL，data ; 要转换的数据送AL
  MOV DX，port1 ; 0832-1的输入寄存器地址送DX
  OUT DX，AL ; 数据送0832-1的输入寄存器
  MOV DX，port2 ; 0832-2输入寄存器地址送DX
  OUT DX，AL ; 数据送0832-2的输入寄存器
  MOV DX，port3 ; DAC寄存器端口地址送DX
  OUT DX，AL ; 数据送DAC寄存器，并启动同步转换
  HLT

## Slide 26
D/A转换器的应用
函数发生器
  只要往D/A转换器写入按规律变化的数据，即可在输出端获得正弦波、三角波、锯齿波、方波、阶梯波、梯形波等函数波形。
直流电机的转速控制
  用不同的数值产生不同的电压，控制电机的转速
  其他需要用电压/电流来进行控制的场合
例子参见p354-p356。

## Slide 27: 8.3 模/数（A/D）转换器
用途
  将连续变化的模拟信号转换为数字信号，以便于计算机进行处理。
  常用于数据采集系统或数字化声音。
A/D转换的四个步骤
  采样→保持→量化→编码
    采样/保持：由采样保持电路（S/H）完成
    量化/编码：由ADC电路完成（ADC：AD变换器）

## Slide 28
1) 采样/保持
  在数据采样期间，保持输入信号不变的电路称为采样保持电路。
  为什么需要采样保持电路？
  输入模拟信号是连续变化的，而AD转换器完成一次转换需要一定的时间（转换时间），对于变化快的输入模拟信号，如果不在转换期间保持信号不变，就会引起误差。

## Slide 29
采样保持电路的波形
S(t)
Vout
进行A/D转换时所用的输入电压，就是对保持下来的采样电压（每次采样结束时的输入电压）进行转换。

## Slide 30
2) 量化和编码
量化就是用基本的量化电平的个数来表示采样到的模拟电压值。（量化电平的大小取决于A/D变换器的字长）
  只有当电压值正好等于量化电平的整数倍时，量化后才是准确值，否则量化后的结果都只能是输入模似量的近似值。这种由于量化而产生的误差叫做量化误差。量化误差是由于量化电平的有限性造成的，只能减小，而无法消除。减小量化误差的办法是增加字长。
编码是把已经量化的模拟数值(它一定是量化电平的整数倍)用二进制码、BCD码或其它码来表示。

## Slide 31
A/D转换器的分类
根据A/D转换原理和特点的不同，可把ADC分成两大类：直接ADC和间接ADC。
  直接ADC是将模拟电压直接转换成数字量，常用的有：
    逐次逼近式ADC、计数式ADC、并行转换式ADC等。
  间接ADC是将模拟电压先转换成中间量，如脉冲周期T、脉冲频率f、脉冲宽度τ等，再将中间量变成数字量。常见的有：
    单积分式ADC、双积分式ADC，V/F转换式ADC等。

## Slide 32: 一、工作原理及技术指标
逐次逼近型A/D转换器
  结构：由D/A转换器、比较器和逐次逼近寄存器SAR组成。见P357页图。
Vi
-
+
逐次逼近寄存器
D/A转换器
Vc
比较器
数字量输出
控制电路
模拟量输入

## Slide 33
1. A/D转换器工作原理
类似天平称重量时的尝试法，逐步用砝码的累积重量去逼近被称物体。 例如：
用8个砝码20g，21g，…，27g，可以称出1～255g之间的物体。
  1）ADC从高到低逐次给SAR的每一位“置1”（即加上不同权重的砝码），SAR相当于放法码的称盘；
  2）每次SAR中的数据经D/A转换为电压VC ；
  3）VC与输入电压Vi比较，若VC≤Vi，保持当前位的‘1’，否则‘置0’；
  4）从高到低逐次比较下去，直到SAR的每一位都尝试完；
  5）SAR内的数据就是与Vi相对应的2进制数。

## Slide 34
2. A/D转换器主要技术指标
精度
  量化间隔(分辨率) = Vmax/电平数(即满量程值)
    例：某8位ADC的满量程电压为5V，则其分辨率为5V/255=19.6mV
  量化误差: 用数字（离散）量表示连续量时，由于数字量字长有限而无法精确地表示连续量所造成的误差。(字长越长，精度越高)
    绝对量化误差 = 量化间隔/2 = (满量程电压/(2n-1))/2
  相对量化误差 = 1/2 * 1/量化电平数目 * 100%
    例：满量程电压=10V，A/D变换器位数=10位，则
    绝对量化误差 ≈ 10/211 = 4.88mV
    相对量化误差 ≈ 1/211 *100% = 0.049%

## Slide 35
精度
  非线性误差
  理想的AD变换曲线是模拟量输入与数字量输出之间成线性关系，但实际往往具有非线性特性。这两者之间的最大偏差就是非线性误差。
  其他误差
  影响精度的因素除上述误差外，还包括：电源波动引起的误差、温漂引起的误差、零漂引起的误差、参考电源引起的误差。

## Slide 36
转换时间
  转换一次需要的时间。精度越高（字长越长），转换速度越慢。
输入动态范围
  允许转换的电压的范围。如0～5V、-5V～+5V、 0～10V等。

## Slide 37
3.典型的A/D转换器
ADC0809
  8通道（8路）输入
  8位字长
  逐位逼近型
  转换时间100μs
  内置三态输出缓冲器（可直接接到数据总线上）
  外部引脚见教材p359

## Slide 38
ADC0809的引脚和内部结构
START EOC CLK
OE
D7
D0
VREF(+) VREF(-)
ADDC
ADDB
ADDA
ALE
IN0
IN7
比较器
8路模拟开关
树状开关
电阻网络
三态输出锁存器
时序与控制
地址锁存及
译码
D/A
8
个模拟输入通道
8选1
逐位逼近寄存器SAR

## Slide 39
引脚功能
D7～D0：输出数据线（三态）
IN0～IN7：8通道（路）模拟输入
ADDA、ADDB、ADDC：通道地址（通道选择）
ALE：通道地址锁存
START：启动转换
EOC：转换结束，可用于查询或作为中断申请
OE：输出允许（打开输出三态门）
CLK：时钟输入（10KHz～1.2MHz）
VREF(+)、VREF(-)：基准参考电压

## Slide 40
工作时序
①
②
③
④
⑤

## Slide 41
ADC0809的工作过程
根据时序图，ADC0809的工作过程如下：
  ①把通道地址送到ADDA～ADDC上，选择一个模拟输入端；
  ②在通道地址信号有效期间，ALE上的上升沿使该地址锁存到内部地址锁存器；
  ③START引脚上的下降沿启动A/D变换；
  ④变换开始后，EOC引脚呈现低电平， EOC重新变为高电平时表示转换结束；
  ⑤OE信号打开输出锁存器的三态门送出结果。

## Slide 42
模拟输入端INi
单路输入
  模拟信号可固定连接到任何一个输入端
  地址线根据输入线编号固定连接（高电 平或低电平）
多路输入
  模拟信号按顺序分别连接到输入端
  要转换哪一路输入，就将其编号送到地 址线上（动态选择）
单路输入时
ADDC
ADDB
ADDA
IN4
ADC0809
输入
多路输入时
ADDC
ADDB
ADDA
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
ADC0809
输入0
输入1
输入2
输入3
输入4
CPU指定
通道号
+5V

## Slide 43
地址线ADDA-ADDC
多路输入时，地址线不能固定连接到＋5V或地线，而是要通过一个接口芯片与数据总线连接。接口芯片可以选用：
  锁存器74LS273，74LS373等（要占用一个I/O地址）
  可编程并行接口8255（要占用四个I/O地址）
CPU用一条OUT指令把通道地址通过接口芯片送给ADC0809
ADDC
ADDB
ADDA
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
ADC0809
输
入
DB
74LS273
Q2
Q1
Q0
CP
来自I/O译码
D0-D7
ADDC
ADDB
ADDA
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
ADC0809
DB
8255
PB2
PB1
PB0
CS#
来自I/O译码
D0-D7
A1
A0
A1
A0
DB
D0-D7
DB
D0-D7

## Slide 44
数据输出线D0-D7
内部已接有三态门，故可直接连到DB上
也可另外通过一个外部三态门与DB相连
上述两种方法均需占用一个I/O地址
D0-D7
ADC0809
DB
OE
来自I/O译码
D0-D7
ADC0809
DB
OE
来自I/O译码
直接连DB
通过输入接口连DB
74LS244
+5V
DI
DO
E1#
E2#

## Slide 45
地址锁存信号ALE和启动转换信号START
两种连接方法：
  独立连接：用两个信号独立进行控制——需占用两个I/O端口或两个I/O线(用8255时)；
  统一连接：用一个脉冲信号的上升沿进行地址锁存，下降沿实现启动转换——只需占用一个I/O端口或一个I/O线(用8255时)，参见教材p362图。
ADC0809
ALE
START
独立连接
来自I/O译码1
来自I/O译码2
ADC0809
ALE
START
统一连接
来自I/O译码

## Slide 46
转换结束EOC
软件延时等待(比如延时1ms)——不用EOC信号
  CPU效率最低，只能按最大转换时间延时
  简单，容易实现
软件查询EOC状态
  EOC通过一个三态门连到数据总线的D0(或D1、D2等)
  三态门要占用一个I/O端口地址
  CPU效率低
把EOC作为中断申请信号，向CPU申请中断
  在中断服务程序中读入转换结果，效率高

## Slide 47
一个连接实例（用查询方式）
D0
IN0
A15-A0
IOR#
IOW#
D7-D0
D7-D0
EOC
OE
START
ALE
ADDC
ADDB
ADDA
译
码
器
ADC0809
模拟信号输入

## Slide 48
进行一次A/D转换的程序(以上图为例)
用延时等待的方法
……
MOV DX, start_port
OUT DX, AL ;启动转换
CALL DELAY_1MS ;延时1ms
MOV DX, oe_port
IN AL, DX ;读入结果
……
用查询EOC状态的方法
……
MOV DX, start_port
OUT DX, AL ;启动转换
LL:MOV DX, eoc_port
IN AL, DX ;读入EOC状态
AND AL, 01H ;测试第0位(EOC状态位)
JZ LL ;未转换完，则循环检测
MOV DX, oe_port
IN AL, DX ;读入结果
……