## Slide 1
西南大学 物理实验教学示范中心
大学物理实验
主讲教师: 许龙
惠斯通电桥测量电阻

## Slide 2
西南大学 物理实验教学示范中心
实验目的和要求
目的：
1、掌握用单臂电桥测电阻的原理和特点。
2、了解电桥灵敏度的概念。
3、学习电路连线好和排除简单故障的技能。
要求：
1、掌握用单臂电桥测电阻的原理和方法。
2、掌握用交换法消除测量误差的原理。

## Slide 3
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
1、 惠斯通电桥原理图
电桥平衡 IG=0

## Slide 4
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
: 比例臂
: 比较臂
所以电桥由比例臂、比较臂、桥臂(检流计)和电源四部分组成。

## Slide 5
西南大学 物理实验教学示范中心
实验仪器
电桥由比例臂、比较臂、桥臂和电源四部分组成。
比例臂
板式电桥实验仪
: 比例臂
思考：如果铜线不均匀不能严格的用，怎么办？

## Slide 6
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
交换法

## Slide 7
西南大学 物理实验教学示范中心
实验仪器
电桥由比例臂、比较臂、桥臂、检流计和电源五部分组成。
电源
数字直流电源

## Slide 8
西南大学 物理实验教学示范中心
实验仪器
电桥由比例臂、比较臂、桥臂、检流计和电源五部分组成。
检流计
检流计

## Slide 9
西南大学 物理实验教学示范中心
实验仪器
电桥由比例臂、比较臂、桥臂、检流计和电源五部分组成。
比较臂
标准电阻箱

## Slide 10
西南大学 物理实验教学示范中心
实验仪器
数字式万用表
万用表是检测电路故障的一种工具。

## Slide 11
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
1.用板式电桥测量电阻
选择四种不同的比较臂（280 Ω，290 Ω ，300 Ω，310 Ω ），调节比例臂，使电桥达到平衡

## Slide 12
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
2.用交换法测量

## Slide 13
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
3.电桥灵敏度的测量
电桥调平衡后，将R0改变一微小量ΔR0，记下检流计指针偏转的格数（至少偏转一小格）,计算电桥的灵敏度S。

## Slide 14
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
4. 选择一个特定比例臂，调节使电桥达到平衡
交换法，调节使电桥达到平衡

## Slide 15
西南大学 物理实验教学示范中心
数据记录与处理
测量序列 | /cm | /cm |  |  |  |  |  | 
1 |  |  | 280 |  |  |  |  | 
2 |  |  | 290 |  |  |  |  | 
3 |  |  | 300 |  |  |  |  | 
4 |  |  | 310 |  |  |  |  | 
5 | 40 | 60 |  |  |  |  |  | 
测量序列 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  |  | 280 |  |  |  |  | 
2 |  |  | 290 |  |  |  |  | 
3 |  |  | 300 |  |  |  |  | 
4 |  |  | 310 |  |  |  |  | 
5 | 40 | 60 |  |  |  |  |  | 
用板式电桥测量电阻并求电桥灵敏度实验数据记录表

## Slide 16
西南大学 物理实验教学示范中心
注意事项
1、测量结果取灵敏度最高者。
2、检查电源正负极是否短路，接线从正极出发到负极结束。
3、接头处接触是否良好，切忌出现接触电阻！
4、检流计的电源及开关。

## Slide 17
西南大学 物理实验教学示范中心
结束语
Thank You!!!