## Slide 1
西南大学 物理实验教学示范中心
大学物理实验
电子示波器原理与使用
主讲教师：许龙

## Slide 2
实验目的
了解示波器的基本结构和波形显示原理；
学会使用示波器观测波形，测量信号的幅度、频率；
掌握函数信号发生器的使用方法；
观测利萨如图形，学习测量未知频率的方法。

## Slide 3
实验背景
概念
示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器，可以直接观察和测量电信号的大小、频率、相位、波形，是一种综合的信号特性测试仪，是电子测量仪器的基本种类。
用途
电压表，电流表，功率计
频率计，相位计
脉冲特性，阻尼振荡
应用
  电子，电力，电工
压力，振动，声，光，热，磁
对象
高校实验室，研发单位，生产企业，维修团体

## Slide 4
西南大学 物理实验教学示范中心
示波器是利用示波管内电子束在电场或磁场中的偏转,显示随时间变化(波形）的电压信号的一种观测仪器。它不仅可以定性观察电路(或元件)的动态过程，而且还可以定量测量各种电学量，如电压、周期、波形的宽度及上升、下降时间等。用双踪示波器还可以测量两个信号之间的时间差或相位差，显示两个相关函数的图像。
示波器还可以用作其他显示设备，如晶体管特性曲线、雷达信号等。配上各种传感器，还可用于各种非电量测量，如压力、声光信号、生物体的物理量(心电、脑电、血压)等。
实验背景

## Slide 5
西南大学 物理实验教学示范中心
实验背景
自1931年美国研制出第一台示波器至今已有70年，它在各个研究领域都取得了广泛的应用，示波器本身也发展成为多种类型，如慢扫描示波器、各种频率范围的示波器、取样示波器、记忆示波器等，已成为科学研究、实验教学、医药卫生、电工电子和仪器仪表等各个研究领域和行业最常用的仪器。

## Slide 6
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
当在竖直偏转板上加上一周期性电压，则可以在荧光屏上看到一竖直亮线，若此时在水平偏转板上加上一扫描电压，当X、Y轴上所加的电压周期一致时， 在液晶屏上将显示与Y轴上所加的信号一样的完整波形。液晶屏 上看到的波形其实是两个互相垂直的运动合成的轨迹。
X方向是个锯齿波，Y方向是个正弦波
示波器显示稳定的波形，必须使X、Y轴的电压周期同步—相等或成整数倍。

## Slide 7
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
扫描原理
只在竖直偏转板上加正弦电压的情形
只在水平偏转板上加一锯齿波电压的情形
示波器显示正弦波原理图

## Slide 8
实验内容
1、认识和熟悉示波器及信号发生器面板上基本旋钮的作用：
触发控制区
水平控制区
垂直控制区
通道总控区
软件菜单区
运行控制区
软件操作键
模拟通道输入
液晶显示区
电源开关
外触发输入
探头校准信号

## Slide 9
实验内容
20种自动测量功能
10种电压测量
10种时间测量
点击
点击
点击
点击预测值所对应的按键，就会在屏幕所示位置显示测量值
显示测量值
点击
点击
点击
点击
点击
清除测量值位置
点击
自动测量功能

## Slide 10
实验内容
光标测量功能设置
光标测量分为三种模式
手动模式 追踪模式 自动测量模式
点击
注
光标自动测量模式显示当前自动测量参数所应用的光标。若没有在 MEASURE 菜单下选择任何的自动测量参数，将没有光标显示。
点击
若为电压测量：旋转垂直POSITION旋钮使光标上下移动
若为时间测量：旋转垂直POSITION旋钮使光标左右移动
若为电压测量：旋转水平POSITION旋钮使光标上下移动
若为时间测量：旋转水平POSITION旋钮使光标左右移动
两光标测量值的差
点击
十字光标自动定位在波形上，通过旋转对应的垂直控制区或水平控制区的 POSITION旋钮可以调整十字光标在波形上的水平位置。示波器同时显示光标点的坐标。

## Slide 11
实验内容
显示系统设置
包括：显示类型、屏幕背景与亮度、波形保持、菜单保持……
点击
注
显示类型包含矢量和点显示。矢量显示模式下，示波器采取数字内插的方式连接采样点，并且包含线性和sin(x)/x两种模式。sin(x)/x内插方式适用实时采样方式，并且在20ns或更快时基下有效。
设置隐藏菜单时间。菜单将在最后一次按键动作后的设置时间内隐藏。可设：1S、2S、5S、10S、20S、无限
普通:设置屏幕为正常显示模式;反相:设置屏幕为反相显示模式
可调选项： 打开背景网格及坐标 关闭背景网格 关闭背景网格及坐标
关闭：记录点以高刷新率变化打打开：记录点一直保持，直至波形保持功能被关闭。
点击，增强屏幕亮度
点击，降低屏幕亮度
点击

## Slide 12
实验内容
声音、频率计、
语言设置
辅助系统功能设置
点击
点击
点击
频率计测量值显示
简体中文
繁体中文
韩语
日语
英语
德语
法语
意大利语
俄语
葡萄牙语
波兰语
点击

## Slide 13
实验内容
信号发生器

## Slide 14
实验内容
2、观察信号波形
将信号发生器的电压输出端接示波器的CH1端，观察频率为1kHz的正弦波、方波、三角波，调节扫描旋钮，使荧光屏上分别显示一个波、两个波、三个波。记下此时的t/div的值记入表3.14.1.1中。
波形 | 一个波 | 两个波 | 五个波
正弦波（t/div） |  |  | 
方 波 （t/div） |  |  | 
三角波（t/div） |  |  | 
表3.14.1.1 各种波形的观察

## Slide 15
实验内容
分别让信号发生器产生50 Hz的正弦波、方波、三角波，测量其交流信号的峰峰值、有效值E、周期T、频率f。
3、利用示波器测量波形参数
波形 | 测信号值 |  |  | 测信号频率 |  |  |  | 
 | 垂直灵敏度V/div | Y/div | /V | 时间扫描因子t/div | X/div | T/ms | f/Hz | E/V
正弦波 |  |  |  |  |  |  |  | 
方 波 |  |  |  |  |  |  |  | 
三角波 |  |  |  |  |  |  |  | 
波形 |  |  |  | 测信号频率 |  |  |  | 
 | 垂直灵敏度V/div | Y/div |  | 时间扫描因子t/div | X/div | T/ms | f/Hz | E/V
正弦波 |  |  |  |  |  |  |  | 
方 波 |  |  |  |  |  |  |  | 
三角波 |  |  |  |  |  |  |  | 
表3.14.1.2 波形参数测量

## Slide 16
实验内容
4、测量信号的频率
观察李萨如图形
两个相互垂直的谐振动合成时，若其频率fx与fy 成简单的整数比，合成的轨迹是封闭的稳定几何图形，称为李萨如图。
将不同信号源信号分别输入CH1和CH2通道，扫描速率旋钮置X-Y（逆时针到底）状态，调节信号幅度或改变通道偏转因数，使图形不超出荧光屏视场，调节CH1和CH2频率比观察李萨如图 。

## Slide 17
实验内容
频率为2:1时的利萨如图形成过程
4、测量信号的频率

## Slide 18
实验内容
不同频率比的利萨如图形
测量原理
4、测量信号的频率

## Slide 19
实验内容
不同频率比的利萨如图形
4、测量信号的频率

## Slide 20
实验内容
在示波器的CH1通道中输入50Hz的信号电压（由信号发生器后部输出接口），CH2通道中输入函数信号发生器的正弦波信号，调节相关旋钮使显示波形适中，调节信号发生器，使为1:2、1:1、3:2、2:1、5:2、3:1的李萨如图形，描绘这些图形，并计算出其频率与信号发生器上的示数比较 。
 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 3:1
计算频率值/Hz |  |  |  |  |  | 
频率示数值/Hz |  |  |  |  |  | 
 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 3:1
计算频率值/Hz |  |  |  |  |  | 
频率示数值/Hz |  |  |  |  |  | 
表3.14.1.3 频率的测定
4、测量信号的频率

## Slide 21
西南大学 物理实验教学示范中心
结语
Thank You!!