## Slide 1: 温差电动势的测定和热电偶温度计的标定
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
大学物理实验
Xu Long

## Slide 2
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
常见的温度计类型
实验背景
Liquid thermometer
Infrared thermometer
Thermocouple thermometer
Dial thermometer

## Slide 3
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
实验背景
热电偶:
热电偶（又称温差电偶）是一种常用的传感器，它是把非电学量（温度）转化成电学量（电动势）来进行测量的仪器。它将两种不同的金属焊接到一个回路里，如果使他们两端处于两个不同的温度环境下，则回路中就会出现一个通常不为零的电动势，这个电动势成为温差电动势。这个电动势的值随着两端的温差增大而增大，即：
Contact potential
Thomson potential
热电偶温度计的特点：
制作简单，成本低；
体积小、易集成；
高灵敏度；
应用温度范围广. (-200~2200 ℃)。
V
温差系数
冷端温度
热端温度

## Slide 4
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
温差电动势的测定

## Slide 5
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
根据原理图连接电路，将冷端保温杯中加入冰水混合物，并将冷端浸入到冰水混合物中；测量室温下的温差电动势；
加热热端水杯中的水，并每隔10 ℃测量一个温度的温差电动势，直到100 ℃。
达到100 ℃后，关闭加热杯电源，随着水温的下降每隔10 ℃记录一个温度的温差电动势。
 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
/mV
/℃
Table. 1 不同温度下的温差电动势测定数据
温差电动势的测定

## Slide 6
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
热电偶温度计的标定
 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Table. 1 不同温度下的温差电动势测定数据
/mV
/mV
/℃
热电偶温度计的标定曲线
用逐差法计算温差系数
30 40 50 60 70 80 90 100
5
4
3
2
1
0

## Slide 7
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
利用热电偶温度计测量并计算水对微波的吸收率
在锥形瓶中加入150 mL的水，测出其初温T1 ()，经微波炉高火档加热30 s后测出其温度T2 ()。
若微波炉高火档的电功率为P=700 W，根据吸收等于放热，则水对微波的吸收率为：
.

## Slide 8
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
注意事项
水沸腾时注意安全；
升温过程很快，注意观察；
降温过程很长，可采取适当措施;
降温时不要加冰；
取冰时不要弄坏冰盒.

## Slide 9
Department of Physical Science and Technology, Southwest University
Part 6. The End
Thank you!!