## Slide 1
西南大学 物理实验教学示范中心
大学物理实验
薄透镜焦距的测定
主讲教师: 许龙

## Slide 2
西南大学 物理实验教学示范中心
实验背景

## Slide 3
西南大学 物理实验教学示范中心
f
几何光学知识点回顾
f
f
凸透镜成像规律

## Slide 4
西南大学 物理实验教学示范中心
几何光学知识点回顾
f
f
f
f
，成虚像
，平行光
，倒立放大的实像
，倒立等大的实像
，倒立缩小的实像
凸透镜成像规律

## Slide 5
西南大学 物理实验教学示范中心
几何光学知识点回顾
实物成虚像
虚物成实像
凹透镜成像规律

## Slide 6
西南大学 物理实验教学示范中心
实验目的
了解简单光路的调整原则与方法——“同轴等高”调节；
研究透镜成像的基本规律；
掌握几种测定薄透镜焦距的实验方法，并比较它们的优缺点。

## Slide 7
西南大学 物理实验教学示范中心
实验重难点
重点：掌握透镜焦距测量的几种方法。
难点：仪器调整和测量。
（1）自准直法
（2）物距像距法
（3）共轭法（二次成像法）
（4）辅助透镜成像法

## Slide 8
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
薄凸透镜焦距的测定
（1）自准直法
A
f
A’
所成像是一个与原物等大的倒立实像A′。
所以自准直法的特点是，物、像在同一焦平面上。
自准直法除了用于测量透镜焦距外，还是光学仪器调节中常用的重要方法。

## Slide 9
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
薄凸透镜焦距的测定
（2）物距像距法

## Slide 10
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
薄凸透镜焦距的测定
（3）共轭法（二次成像法）测凸透镜焦距
透镜在x1位置时，成倒立、放大的实像，(红线)透镜在x2位置时，成倒立、缩小的实像。 (绿线)

## Slide 11
西南大学 物理实验教学示范中心
实验原理
薄凸透镜焦距的测定
（4）辅助透镜法测定凹透镜的焦距

## Slide 12
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
1. 等高共轴调节
粗调：
将照明光源、带箭孔的物屏、待测透镜、白色像屏、平面反射镜依次放在光具座的导轨上，调节各光学元件的光轴，使之等高共轴并平行于导轨的基线。
细调：
利用自准直法透镜成象规律判断是否共轴，并进一步调至共轴。所成像往哪边偏，透镜往哪边移。

## Slide 13
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
2. 自准直法测量凸透镜焦距
A
f
A’
实验次数 | 1 | 2 | 3
焦距/cm |  |  | 
实验次数 | 1 | 2 | 3
自准直法测量凸透镜焦距实验记录表

## Slide 14
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
3. 物距像距法测凸透镜焦距
实验次数 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3
物距/cm |  |  | 
相距/cm |  |  | 
焦距/cm |  |  | 
实验次数 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3
物距像距法测量凸透镜焦距实验记录表

## Slide 15
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
4. 共轭法（二次成像法）测凸透镜焦距
实验次数 | 1 | 2 | 3
/cm |  |  | 
/cm |  |  | 
焦距/cm |  |  | 
实验次数 | 1 | 2 | 3
共轭法测量凸透镜焦距实验记录表

## Slide 16
西南大学 物理实验教学示范中心
实验内容
5. 辅助透镜法测凹透镜焦距
实验次数 | 1 | 2 | 3
/cm |  |  | 
/cm |  |  | 
焦距/cm |  |  | 
实验次数 | 1 | 2 | 3
辅助透镜法测量凹透镜焦距实验记录表

## Slide 17
西南大学 物理实验教学示范中心
数据处理
1. 计算三种方法测得的凸透镜焦距大小和平均值，并做标准偏差
2. 计算凹透镜焦距大小和平均值，并做标准偏差
实验次数 | 1 | 2 | 3
焦距/cm |  |  | 
实验次数 | 1 | 2 | 3
自准直法测量凸透镜焦距实验记录表

## Slide 18
西南大学 物理实验教学示范中心
注意事项
手不能触摸光学元件的光学面，若光学面被污染了，用试镜纸轻轻擦拭；
光学元件易碎，轻拿轻放；
人眼对成像的清晰度分辨能力不强，在一定范围内都可呈清晰的像。

## Slide 19
结束语
Thank You!!
Any Questions and Suggestions can feedback to me by email: longxu@swu.edu.cn
西南大学 物理实验教学示范中心